ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕХНОГЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ	4

1.1 Источники, расположенные вне помещений	4

1.2 Источники, расположенные в помещениях	8

2. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ	11

2.1 Воздействие на организм человека электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц	11

2.2 Воздействие на организм человека электромагнитного излучения частотой 300 МГц - 300 ГГц	16

3. НОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ	20

3.1 Нормирование электромагнитных излучений в России	20

3.2 Нормирование электромагнитного излучения в зарубежных странах.	27

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	31

4.1 Расчет плотности потока электромагнитной энергии	31

4.2 Распределение плотности потока электромагнитного поля на территории василеостровского района.	36

4.2.1 Распределение плотности потока энергии на высоте 2 метров	36

4.2.2 Распределение плотности потока энергии на высоте 15 метров	39

4.2.3 Распределение плотности потока энергии на высоте 30 метров	42

4.3 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА	46

ВЫВОДЫ	49

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	52

ПРИЛОЖЕНИЕ №1	57

ПРИЛОЖЕНИЕ №2	60

ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное использование электромагнитной энергии в современном информационном обществе привело к тому, что в последней трети XX века возник и сформировался новый значимый фактор загрязнения окружающей среды - электромагнитные поля (ЭМП) техногенного происхождения.

Технический прогресс обусловил использование во многих областях деятельности человека ЭМП различных частотных диапазонов, интенсивностей и режимов излучения.

ЭМП получают все более широкое распространение, как в производственных, так и в бытовых условиях, создавая все большую опасность для здоровья населения. Это, главным образом, компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, микроволновые печи. Действие ЭМИ усугубляется долговременным воздействием: круглосуточно и на протяжении ряда лет, что, может приводить к трагическим последствиям. В последние годы внимание к уровню излучения бытовых и промышленных приборов существенно возросло, особенно - для образцов новой техники (Чиженкова, 2012).

Объект исследования – техногенные источники электромагнитного загрязнения, на территории Василеостровского района;

Предмет исследования – техногенное электромагнитное загрязнение городской среды

Цель работы: оценка потенциальной опасности здоровью городского населения на примере жителей Василеостровского района Санкт-Петербурга при и электромагнитном излучении.

Задачами исследования являлись:

1.Оценка источников электромагнитных излучений по их характеристикам;

2.Оценить влияние электромагнитных излучений на живые организмы;

3. Рассмотреть нормирование электромагнитного излучения в России и зарубежом;

4. Произвести расчет плотности потока энергии от базовых станций сотовой связи на территория Василеостровского района;

5. Провести пространственную оценку плотности потока энергии от базовых станций сотовой связи на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга на основе расчетных методов;

6. Выявить на территории Василеостровского района места с потенциальным риском воздействия на человека электромагнитных полей от передающих радиотелевизионных объектов (ПРТО).

# 1. ТЕХНОГЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

## 1.1 Источники, расположенные вне помещений

В этой главе рассмотрены основные источники ЭМИ, находящиеся вне помещений, и составляющие электромагнитный фон на территории современного города.

Для определения степени воздействия ЭМИ, согласно действующим Санитарным Нормам и Правилам (СанПиН) на территории России в диапазоне 300 МГц-300 ГГц на организм человека, характеризуется параметром - плотность потока энергии (ППЭ), выраженной в мкВт/см2. А в диапазоне 30 кГц – 300 МГц для оценки воздействия используется параметр – интенсивности ЭМИ РЧ, которая оценивается значениями напряженности электрического (E, В/м) и магнитного полей (H, А/м) от времени воздействия.

Воздейстия токов промышленной частоты в 50 Гц (ТПЧ) оцениваются уровням ЭМИ раздельно по напряженности электрического поля (Е) в кВ/м, напряженности магнитного поля (Н) в А/м или индукции магнитного поля (В), в мкТл. 1 [А/м] = 1,25 [мкТл].Теле- и радиостанции

Одним из источников ЭМИ на территории города являются передающие радиоцентры (ПРЦ), которые расположены в специально отведенных для них зонах занимают большие территории (до 1000 Га). На них располагается одно или несколько технических зданий, где находятся радиопередатчики, а также антенные поля, на которых установлены десятки антенно-фидерных систем.

Зону возможного неблагоприятного действия ЭМИ, создаваемых ПРЦ, условно разделяют на две части. Первая часть – это территория передающих радиоцентров, на которой размещены службы, обеспечивающие работу радиопередатчиков и антенно-фидерных систем. На эту территорию допускаются только профессионалы, связанные с обслуживанием оборудования. Вторая часть – это территории, прилегающие к ПРЦ, где могут размещаться жилые постройки. Эта территория, где существует угроза облучения населения, находящегося в этой части зоны, а значит она представляет интерес с точки зрения гигиенического нормирования предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения.

Низкочастотные радиостанции (30-300 кГц) мощностью 500 кВт создают на расстоянии 30 м от антенн передатчиков электрические поля 630 В/м и магнитные поля напряжённостью 1,2 А/м; радиостанции среднечастотные (300 кГц- 3МГц) мощностью 50 кВт на расстоянии 30 м создают электрическое поле 275 В/м магнитные поля 0,5 А/м; радиостанции высокочастотные (3-30 МГц) мощностью 100 кВт на расстоянии 100 м создают электрическое поле 44 В/м и магнитное поле 0,12 А/м; телепередатчики мощностью 1 МВт создают на расстоянии 1 км электрическое поле 15 В/м. Однако опасность передающих станций зависит не столько от мощности, сколько от места расположения передающих антенн относительно объекта облучения.

Сотовая радиосвязь

Системы сотовой радиосвязи состоят из базовых станций (БС), которые поддерживают радиосвязь с мобильными радиотелефонами (МРТ).

По данным аналитической компании ACaM Consulting (Russian mobile segment: recent developments, 2014) количество абонентов сотовой связи в 2012 году (расчет производился из количества активных сим-карт) составило 226 миллионов, а во втором квартале 2013 года   их число достигло 234,11 миллиона, а в начале 2014 уже 241,46 миллиона. Такой рост количества абонентов подразумевает под собой возрастающее с каждым годом количество БС, и как следствие изменение характеристик распределения ЭМП на городской территории.

Указанные выше цифры, указывают на глубокую интеграцию нашей жизни с современными видами связи, а с эколого-гигиенической точки зрения представляют интерес как фактический уровень ЭМП в селитебных зонах и местах пребывания людей, так и прогнозируемый уровень.

На данный момент используется в сотовой радиосвязи ряд различных стандартов. Некоторые из технических характеристик стандартов системы сотовой связи, которые действуют в настоящее время на территории России приведены в табл. 1.

Табл. 1. Краткие Основные технические характеристики стандартов системы сотовой радиосвязи (по: www.mobilearsenal.ua, 2012)

| Наименование стандарта | Диапазон рабочих частот БС | Диапазон рабочих частот МРТ | Максимальна излучаемая мощность БС | Максимальная излучаемая мощность МРТ | Радиус распространения волн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMT-450 аналоговый | 463 – 467,5 МГц | 453 – 457,5 МГц | 100 Вт | 1 Вт | 1 – 40 км |
| AMPS аналоговый | 869 – 894 МГц | 824 – 849 МГц | 100 Вт | 0,6 Вт | 2 – 20 км |
| D-AMPS цифровой | 869 – 894 МГц | 824 – 849 МГц | 50 Вт | 0,2 Вт | 0,5 – 20 км |
| CDMA цифровой | 869 – 894 МГц | 824 – 849 МГц | 100 Вт | 0,6 Вт | 2 – 40 км |
| GSM-900 цифровой | 925 – 965 МГц | 890 – 915 МГц | 40 Вт | 0,25 Вт | 0,5 – 35 км |
| GSM-1800 цифровой | 1805 – 1880 МГц | 1710 – 1785 МГц | 20 Вт | 0,125 Вт | 0,5 – 35 км |

В таблице приведены шесть стандартов, два из которых являются аналоговыми и на сегодняшний день почти не востребованы, в связи с переходом на новые цифровые стандарты связи. Следует отметить, что у современных стандартов, обладающих более высокими частотными диапазонами излучающая мощность БС и МРТ, в разы меньше чем у предшественников. Это связано с применением современных коммуникационных технологий.

Базовые станции поддерживают связь с мобильными радиотелефонами, находящимися в зоне их действия и работают в режиме приема и передачи сигнала. В зависимости от стандарта,

Антенны (ретрансляторы) БС располагаются на высоте от 15 до 100 метров от земли на постройках и на специальных мачтах. В одном месте могут быть установлены антенны БС как передающие, так и приемные, которые источниками ЭМИ не являются.

Воздействие МРТ и БС рассмотрено в следующих главах.

Электротранспорт

Транспорт на электрической тяге - неотъемлемая части городской среды, к нему относятся электропоезда (в том числе поезда метрополитена), троллейбусы, трамваи. В зависимости от рода тока, подводимого к подвижному составу, различают системы электрической тяги постоянного, трехфазного, однофазного тока пониженной частоты (16.66 и 25 Гц) и однофазного тока промышленной частоты (50 Гц). Транспортное электрооборудование работает с большими токами (до тысяч ампер) и напряжениями (до 25 кВ). Максимальные значения плотности потока магнитной индукции В  по данным проведённых исследований (Кудрин, 2001) в пригородных «электричках» достигают уровней 75 мкТл (60 А/м) средние значения 20 мкТл (16 А/м). Средним значением В на транспорте с электроприводом постоянного тока является уровень в 29 мкТл (23,2 А/м).

Линии электропередачи

Линии электропередачи (ЛЭП) создают в окружающем пространстве электрическое поле (ЭП) и магнитное поле (МП) промышленной частоты (50 Гц).

В зависимости от  номинального напряжения и назначения ЛЭП делятся на:

- сверхдальние (500 кВ и выше);

- магистральные (220-330 кВ);

- распределительные (30-150 кВ);

- подводящие (менее 20 кВ).

Под ЛЭП 1150 кВ в сухую погоду у поверхности земли напряженность ЭП колеблется в интервале 10-25 кВ/м, а в дождь напряженность ЭП возрастает до 50 кВ/м.

ЭП вокруг ЛЭП неоднородные. При удалении от крайних проводов ЛЭП напряженность ЭП уменьшается. На рис. 1 приведен график изменения напряженности ЭП (Е) вблизи ЛЭП величиной 1150 кВ в зависимости от удаления у от оси ЛЭП при различной высоте Н подвеса провода над землей в середине пролета.

На расстоянии более 105 м от оси ЛЭП напряженность ЭП не превосходит 0,5 кВ/м. У ЛЭП с 750 кВ эта напряженность отмечается при 85 м.

Рис. 1 Изменения напряженности ЭП при удалении y от проводов ЛЭП 1150 кВ, (по: Переверзев, 2007).

Напряженность ЭП изменяется и вдоль проводов, наибольшие значения достигаются между опорами в центре пролета, там расстояние до проводов минимальна. На высоте до 2 м под проводами ЛЭП ЭП практически однородно.

Дальность распространения МП зависит от нагрузки линии и величины протекающего по проводам, тока. В связи с тем, что в течение суток и в разные сезоны года нагрузка ЛЭП  изменяется, также меняются и размеры зоны повышенного уровня МП. Индукция МП достигает наибольших значений в середине пролета. Индукции уменьшаются по мере удаления от проводов в поперечном сечении ЛЭП. На рис. 2 представлены графики уровеей индукции в МП на высоте 1,5 м при удалении у от проводов ЛЭП для различных типов ЛЭП: I соответствует 400 кВ, 1300 А; I I — 220 кВ, 500 А; I I I  130 кВ, 350 А.

Рис. 2. Изменения индукции МП при удалении от проводов, (Переверзев, 2007).

ЛЭП с напряжением в 400 кВ при токе 1300 А создают на уровне 1,5 метра от земли индукции 10-15 мкТл, 220 кВ -ые линии при фазе 500 А - 8-9 мкТл, а ЛЭП в 130 кВ и 250 А - 5-6 мкТл.

## 1.2 Источники, расположенные в помещениях

Бытовые приборы

Значительную часть своей жизни городской житель проводит в помещениях, где самыми распространенными источниками ЭМП являются бытовые приборы и электропроводка. Указанные источники относятся к токам промышленной частоты (ПЧ) (50Гц).

Среди бытовых приборов наиболее мощными являются СВЧ-печи, грили, холодильники, кухонные вытяжки, электроплиты. Уровни МП ПЧ от бытовой техники на расстоянии 30 сантиметров показаны на рис. 3

Рис. 3. Уровни излучений магнитного поля бытовых приборов на расстоянии 30 см от источника (Шарохина, 2006)

Исходя из данных рисунка можно определить примерные уровни магнитной индукции. Максимальных значений в 12мкТл достигает микроволновая печь. Утюг, кофеварка, стиральная машина обладают одними из низких уровней представленных на графике. Их уровни составляют не более 2 мкТл.

Помимо указанных источников стоит упомянуть персональный компьютер *(ПК), который располагается в непосредственной близости к пользователю. Со стороны гигиенистов вызывает большие опасения значительное время, статически проведенное пользователем за компьютером и как следствие повышенная нагрузка на глаза и позвоночник. Помимо  этого,  ПК и вспомогательное оборудование (принтер, сетевые фильтры и пр.) является источником излучаемых частот широкого диапазона (от 50 Гц до 3000 МГц) с невысокими уровнями формируют сложную электромагнитную обстановку на месте пребывания пользователя.

Электропроводка

ЭМП в помещениях жилых зданий формируются как за счет внешних полей, создаваемых ЛЭП (воздушными, кабельными), трансформаторами, электрощитами, так и за счет источников, находящихся внутри помещения. ЭП от ЛЭП и от других внешних источников, находящихся на территории жилой застройки и, в значительной степени экранируются зданиями. В жилых помещениях источниками МП являются: токи электропроводки и электрических бытовых приборы; токи силовых кабелей, кабельных трасс, трансформаторных подстанций. ЛЭП являются источниками внешних МП.

Итак, основными источниками ЭМИ на территории города являются: объекты теле и радио вещания, базовые станции сотовой связи, электротранспорт, а внутри помещений - бытовые приборы и электропроводка.

В табл.2 указаны основные параметры техногенных источников городской среды.

Табл. 2 Параметры ЭМП техногенных источников городской среды

| Источники | Мощность | Частоты | Интенсивность ЭМИ | Расстояние от источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теле- радиостанции | 500 кВт | 30-300 кГц | ЭП - 630 В/м; МП - 1,2 А/м | 30 м |
|  | 50 кВт | 300кГц - 3 МГц | ЭП - 275 В/м МП - 0,5 А/м | 30 м |
|  | 100 кВт | 3-30 МГц | ЭП - 44 В/м МП - 0,12 А/м | 100м |
| БС сотовой связи | 10-20 Вт | 300–3000 МГц | 10мкВт/см2 | 22 м |
| Мобильный телефон | 1-2 Вт | 900-1800 МГц | 0,1 мкВт/см2 | 0,01 м |
| Электротранспорт |  | 20-50 Гц | 23,2 А/м | 20 м |
| ЛЭП | 750 кВ 1500 А | 50 Гц | 25-100 мкТл | 30м |
|  | 400 кВ 1300 А | 50 Гц | 10-15 мкТл | 30 м |
|  | 220 кВ 500 А | 50 Гц | 8-9 мкТл | 30 м |
|  | 130 кВ 250 А | 50 Гц | 5-6 мкТл | 20 м |
| Бытовые приборы | 600 Вт | 300 -2450 МГц | 4-12 мкТл | 0,3 м |
| Электропроводка |  | 50 Гц | 500 В/м | 0,2 м |

Как видно из таблицы, представленные источники излучают ЭМИ в широком частотном диапазоне с различной мощностью. Эти источники характеризуется неоднородностью распространения, относительно высокими уровнями, и узкими диаграммами направленности некоторых видов ЭМИ, это приводит к формированию зон повышенного риска здоровью человека.

Также согласно данным, приведенным в Государственном докладе о санитарно-эпидемиологической обстановке (Доклад о экологической ситуации в Санкт-Петербурге, 2012), электромагнитные поля в рейтинге физических факторов, воздействующих на жителей населенных пунктов, занимает четвертое место. Основными источникам электромагнитных полей (ЭМП) радиочастотного диапазона являются радиотехнические объекты связи, радио-телевещания и радионавигации. Число передающих объектов связи стремительно растет, что в первую очередь обусловлено развитием систем мобильной связи, включающей увеличение количества передатчиков (базовых станций сотовой связи - БС), а также реконструкцию имеющихся объектов в целях внедрения систем коммуникаций третьего (3G) и четвертого (4G) поколений.

# 2. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

## 2.1 Воздействие на организм человека электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц

В этой главе, воздействия рассмотрены в разрезе действующих СанПин, согласно которым, гигиеническая регламентация ЭМП ПЧ, как уже указывалось в предыдущей главе, осуществляется раздельно для ЭП и МП.

Американские и шведские ученые-гигиенисты, независимо друг от друга, установили безопасный предел интенсивности магнитных полей - 0.2 мкТл. В жилых помещениях, смежных с этими источниками этот уровень обычно превышен. Однако Российские нормативные документы (Гигиенический норматив ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07) устанавливают другие нормы для жилых помещений. Согласно им предельно допустимый уровень магнитных полей частотой 50 Гц составляет 5 мкТл для жилых помещений.

Пример распределения МП промышленной частоты в комнате, в которую излучает внешний источник, приведен на рис. 4.

Рис. 4.  Распределение магнитного поля промышленной частоты. Источник излучения - общий силовой кабель подъезда. (Шарохина, 2006)

Максимальное значение магнитной индукции составляет 2,2 мкТл в непосредственной близости от источника. На расстоянии 0,5 метра от него резко снижается, составляя уже максимум 0,8 мкТл. На расстоянии более 2 метров составляет 0,2 и менее. Согласно действующим Российским стандартам, уровни магнитных полей не являются превышенными для любой точки графика.

Примеры распределения магнитного поля промышленной частоты в помещениях приведены рис. 5 и 6.

Рис. 5.  Распределение магнитного поля промышленной частоты в жилом помещении. Источник поля - распределительный пункт электропитания, находящийся в смежном нежилом помещении. (Шарохина, 2006)

Максимальным уровнем магнитного поля на графике является 1,18 мкТл в непосредственной близости к источнику. По мере отдаления от распределительного пункта напряженность магнитного поля падает. Наиболее резкое снижение уровня происходит в радиусе 1,5 метров от источника. На расстоянии 1,5 и дальше магнитная индукция составляет 0,2 мкТл и менее. На графике изображены допустимые уровни, установленные в Санитарных нормах и правилах, регламентирующих воздействие МП.

Рис. 6.  Распределение магнитного поля промышленной частоты в жилом помещении. Источник поля - кабельная линия, проходящая в подъезде по внешней стене комнаты. (Шарохина, 2006)

Максимальный уровень индукции МП составляет 0,8 мкТл в непосредственной близости к источнику. По мере удаления от источника уровень воздействия снижается. На графике хорошо прослеживается линейный характер источника. Вдоль оси Y снижение уровня не столь интенсивно как по оси Z. Уже на расстоянии 1 метр от источника, интенсивность воздействия снижена более чем в 2 раза и на большей площади графика составляет менее 0,3 мкТл. Превышений предельно допустимых уровней МП согласно действующим ГН на данном графике не обнаружено.

Васин А. Л. (Васин, 2006) исследовал действие ЭМП под работающими ЛЭП на компоненты биоценозов (растения, насекомых, птиц). Натурные наблюдения дополнялись лабораторными, проводимыми с моделью ЛЭП. По результатам исследований выведены основные закономерности биологического действия ЭМП. Зависимость величины ответной реакции (отношение числа объектов с изменениями к общей численности популяции) от напряженности действующего ЭМП имеет ярко выраженное плато (когда увеличение интенсивности воздействия, начиная с некоторого момента не ведет к увеличению проявлений эффектов такого воздействия) в диапазоне напряженностей магнитного поля от единиц до двух десятков А/м. Эти цифры сопоставимы со значениями магнитной индукции (согласно рис. 2) под ЛЭП с напряжением 400 кВ и токе в 1300 А на высоте 1,5-2 метра. Сделан вывод – значения напряженности магнитного поля равные единицам А/м являются надпороговыми, приводящим к выраженным реакциям биосистем.

Реакция на поле, в зависимости от теста, может нарастать в течение часов или суток, после чего выходит на плато, а затем, даже при продолжительном воздействии, постепенно снижается и, как правило, возвращается к норме. Таким образом, по данным этих  исследований преобладают процессы адаптации.

Некоторые ученые обнаружили что в районе действия электрического поля ЛЭП у насекомых проявляются изменения в поведении: так у пчел фиксируется повышенная агрессивность, беспокойство, снижение работоспособности и продуктивности, склонность к потере маток; у жуков, комаров, бабочек и других летающих насекомых наблюдается изменение поведенческих реакций, в том числе изменение направления движения в сторону с меньшим уровнем поля. У растений распространены аномалии развития – часто меняются формы и размеры цветков, листьев, стеблей, появляются лишние лепестки (Иванов В. Б., 2005). Однако, проведенные другими учеными исследования на территории ЛЭП не обнаружили существенных изменений в биологической активности почвы, являющейся важнейшим показателем состояния почвенного покрова (Мовчан, 2006).

Здоровый человек страдает от относительно длительного (2-4 часа) пребывания в поле ЛЭП. Кратковременное облучение (минуты) способно привести к негативной реакцией только у гиперчувствительных людей или у больных некоторыми видами аллергии. Например, работы английских ученых в начале 1990-х годов (Reiser, 1995). показывают, что у ряда аллергиков по действием поля ЛЭП развивается реакция по типу эпилептической. При продолжительном пребывании (месяцы–годы) людей в электромагнитном поле ЛЭП могут развиваться заболевания преимущественно сердечнососудистой и нервной систем организма человека.

Результаты эпидемиологических и клинико-физиологических наблюдений за людьми, подвергавшимися действию магнитного поля, представлены в табл.4 (Захаров и др., 2000) в обобщенном виде. Они получены на контингенте людей при действии МП ПЧ  исходящих от ЛЭП и других источников, генерирующих частоту 50Гц: в этот контингент входили работники радиоэлектронной промышленности, сварщики, электромонтеры, линейные. При высоком риске возникновения того или иного нарушения, МП ПЧ возможно является не единственным этиологическим фактором так как на персонал, как правило, действует комплекс факторов, способных вызвать различные эффекты.

| Условия воздействия | Лица, на которых проводились исследования | Результаты | Литературный источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Хроническое | лица, по роду деятельности связанные с электричеством | отсутствие риска развития лейкоза | Vagero D., Olin R., 1983 |
|  |  | отсутствие риска развития лейкоза и злокачественных опухолей мозга | Tornquist S. et al., 1986 |
|  |  | отсутствие риска развития лейкоза | Calle E., Savitz O.A.,1985 |
|  |  | Повышенная частота развития злокачественной меланомы | Olin R. e.a., 1985 |
|  |  | повышенная частота развития лейкозов | Milham S.J. et al., 1982, 1985 Wright W. E. et al.,1982 McDowall M.E., 1983 Coleman M. еt al., 1983 |
|  |  | Повышенная частота развития меланомы глаза | Swerdlow A. J., 1983 |
|  |  | Повышенная частота развития лейкозов | Pearce N. E. Et al.,1985 |
|  |  | Повышенная частота развития опухолей мозга | Lin R. S. et al., 1985 |
|  |  | повышенная частота развития рака мочевых путей и злокачественной меланомы | Vagero D. еt al., 1985 |
|  | дети, проживающие около высоковольтных линий электропередач | Отсутствие увеличения заболеваемости раком | Myers A. Et al.,1985 Rodvall Y. el al., 1985 |
|  |  | отсутствие увеличения числа лейкозов | Fulton J. P. et al., 1980 |
|  |  | увеличение числа случаев лейкоза | Wertheimer E., Leeper E., 1979 |
|  | взрослые, проживающие около высоковольтных линий | отсутствие увеличения числа лейкозов | Coleman M. еt al.,1985 |
|  |  | Отсутствие увеличения числа случаев лейкозов, увеличение числа опухолей нервной системы | Tomenius L., 1986 |
|  |  | Увеличение заболеваемости раком | Wertheimer N., Leeper E.,1982 |
| Острое воздействие | 40 мкТл (или 32 А/м), в течение 1 часа; | восприятие поля отсутствовало | Creim J.A. et al., 1984 |
|  | 1,06 мТл (или 0,85 А/м) при тотальном воздействии на тело и 2,12 мТл (1,7 А/м) при воздействии на область головы; в течение 1 часа | восприятие поля отсутствовало | Tuker R.D., Schmitto O.H., 1978 |
|  | 0,3 мТл (0,24 А/м); воздействие в течение 3 ч | отсутствие гематологических изменений; время реакции человека не изменялось | Mantell В., 1975 |
|  | 5 мТл (4 А/м); воздействие в течение 3 ч | не отмечено изменений ЭКГ, ЭЭГ, уровня гормонов, формулы и химического состава крови | Sander R. et at., 1982 |
|  | 10-13 мкТл (8-10,5 А/м) в течение 1 часа | увеличение латентного периода сенсомоторной реакции | Медведев М.А. и др., 1976 |

Табл. 4. Результаты эпидемиологических и клинико-физиологических исследований по влиянию МП ПЧ (50 Гц)на человека (по Захаров и др., 2000)

Считается, что реакция организма, обусловленная хроническим воздействием МП, определяется прежде всего функциональными изменениями со стороны нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и системы кровообращения. Общая клиническая картина действия МП может проявляться в виде вегетосенситивного полиневрита, астеновегетативного синдрома или их сочетания. Центральное место в обоих синдромах отводят функциональным сосудистым или сердечно-сосудистым изменениям (Григорьев и др., 2006).

Явлениям вегетосенситивного полиневрита свойственны вегетативные и трофические нарушения, как правило, в областях тела, находящихся под непосредственным воздействием МП, чаще всего в руках. Наиболее частой жалобой является ощущение зуда. Объективно отмечаются изменения со стороны сосудистой и капиллярной сетей, окраски кожных покровов, могут появиться отечность и уплотнение кожи. На ладонной поверхности кистей кожа становится истонченной, в других случаях развивается гиперкератоз. Некоторые исследователи данный симптомокомплекс принимают за специфичность проявления действия МП, хотя по клинике развития эти проявления мало чем отличаются от кожных реакций невротического и псевдоневрологического характера (Шарохина, 2006). Изменения, вызываемые МП в начальных стадиях, после амбулаторного лечения легко исчезают. Позднее, при более выраженных изменениях, рекомендуется временное ограничение контактов с МП до восстановления прежнего состояния здоровья.

### 2.2 Воздействие на организм человека электромагнитного излучения частотой 300 МГц - 300 ГГц

В этом диапазоне основными источниками ЭМИ в городской среде являются; теле-радиопередатчики, БС, сотовые телефоны. Рассмотрим отдельно от остальных источников базовые станции и мобильные радиотелефоны (МРТ), а именно разберем пример реальной обстановки вокруг БС.

Для этого рассмотрим базовую станцию усиление, которой, в главном лепестке диаграммы направленности составляет - 18dBi (63 раза). Необходимо заметить, что диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости построена таким образом, что основная энергия излучения (более 90 %) сосредоточена в довольно узком «луче». Он всегда направлен в сторону от сооружений, на которых находятся антенны БС, и выше прилегающих построек, что является необходимым условием для нормального функционирования системы сотовой связи.

На входе антенны, установлен передатчик, мощностью - 20 Вт. В этом случае ППЭ будет менее 10 мкВт/см2 на расстоянии  уже в 22 метра от БС.

Часто бывает, что источник и приемник разделяет стена со стеклом. Сигнал будет затухать проходя через стену примерно на 15dB (почти 32 раза), а через стекло на 4dB, то есть в 2,5 раза.

Если БС находится на крыше здания. Тогда коэффициент усиления антенны в направлении квартиры на верхнем этаже будет равен примерно -5dBi (затухание в 3 раза), потолок даст затухание на 15dB (32 раза). В этом случае в помещении находящимся под антенной ППЭ будет составлять 0.0078 Вт/м2, то есть немногим больше чем на расстоянии 110 метров от БС.

Помимо БС станций источником ЭМИ являются мобильные радио телефоны (МРТ). Особенность этого источника, в том что зачастую при ношении он находится вблизи тела человека, а при разговоре непосредственно рядом с головой.  В настоящее время мобильные терминалы выпускаются только с выходной мощностью до 2 Вт в диапазоне GSM 900, и до 1 Вт в диапазоне GSM 1800.

В сети GSM используется частотно временной принцип разделения каналов. Передатчик МРТ излучает в определенной полосе частот, но излучает не непрерывно, а лишь в течение определенных интервалов времени (таймслотов). В режиме разговора, излучение происходит лишь в один интервал из 8, а значит усредненная выходная мощность терминала, для наиболее распространенных устройств не будет превышать 250 и 125 мВт в диапазонах GSM 900 и GSM 1800 соответственно.

Кроме ограничения на максимальную выходную мощность, современные БС предусматривают возможность регулирования выходной мощности передатчика МРТ. Тем самым уменьшается воздействие излучения терминала на владельца или другие биологические объекты, расположенные поблизости.

После непродолжительной работы на максимальной выходной мощности, по командам базовой станции способен снизить максимальную выходную мощность с 33 дБм (2 Вт) до 7 дБм (5 мВт). Конечно, в случае ухудшения сигнала в приемнике БС, она обязательно скомандует МРТ увеличить выходную мощность, и далее будет регулировать ее так, чтобы поддерживать оптимальные условия передачи информации. Когда МРТ начинает перемещаться в место совсем плохими условиями связи, БС командами постепенно увеличивает выходную мощность до максимальной. Частота подобных регулировок может достигать 1500 раз в секунду.

Помимо прямого воздействия ЭМИ на организмы, следует упомянуть о возможных синергических эффектах воздействия ЭМИ СВЧ и другового фактора, например радиоционного облучения.

Этому вопросу посвящены ряд публикаций, на которые следует обратить внимание. Как правило в этих статьях выводы противоречивы. Они делятся на две группы: в одних утверждается, что СВЧ колебания повышают радиационную стойкость, в других сформулировано противоположное утверждение – микроволны понижают радиационную устойчивость живых объектов.

Примером наблюдения радиопротекторного эффекта, обусловленного СВЧ облучением может служить, проведенное в 1961 году А.С. Пресманом и И.А. Левитиной (Пресман, Левитина, 1962) исследование по облучению лабораторных крыс.

Одну группу крыс (12 особей) ежедневно по 10 минут в течение 25 дней облучали СВЧ-волнами (частота 2450 МГц; интенсивность 10 мВт/см2), контрольную группу (12 особей) не подвергали микроволновому облучению. После этого обе группы получили однократное воздействие гамма-лучами в дозе 600 рентген. Через тридцать дней в контрольной группе остались живыми шесть особей (50%), тогда как в группе крыс, получивших и микроволновое и ионизирующее облучения, выжило десять особей (83%) (Пресман, Левитина, 1962). Аналогичные опыты были проведены S. Michaelson в США (Michaelson, 1963). Исследователи под руководством Ю.Г. Григорьева изучали биологический ответ животных на ионизирующую радиацию (Григорьев, 1981; Григорьев, 1987). Опытную группу (18 крыс) ежедневно по 30 минут в течение 8 суток подвергали облучению микроволнами (частота 9300 МГц; интенсивность 0,2 мВт/см2). В последующем, на 9-е сутки после начала облучения микроволнами, животных опытной и контрольной групп (тоже 18 особей) подвергали однократному общему гамма-облучению в суммарной дозе 5,5 Грэй (мощность дозы 0,01 Гр/с). У крыс, предварительно облученных микроволнами, отмечалась отчетливая тенденция к повышению выживаемости по сравнению с таковой у контрольных, подвергшихся только гамма-облучению. Предварительное микроволновое облучение уменьшило смертность животных опытной группы (после воздействия ионизирующего излучения) более чем в 1,5 раза по сравнению с контролем.

Вышеприведенные результаты свидетельствуют о том, что СВЧ облучение повышает радиорезистентность живых организмов. Однако, как уже отмечалось ранее, есть публикации, из материалов которых следует противоположный вывод. К таким принадлежит работа Б.И. Давыдова с сотрудниками (Давыдов, 1974), где описываются опыты, выполненные на 2560 нелинейных мышах-самках. Животные подвергались СВЧ облучению (частотой 2450 МГц), интенсивностью 20, 40 и 100 мВт/см2 с экспозицией 40, 20, 10 и 4 минуты, соответственно. Таким образом, интегральная величина Р во всех группах составила (Р = интенсивность ∙ экспозиция = const.) 400 мВт∙мин∙см-2. Животные подвергались такому воздействию в течение 10 дней. Через 10 минут после последнего СВЧ облучения животных облучали гамма-квантами изотопа 60Со в дозах 400-900 рентген (мощность дозы 25 р/мин) и 1000-20000 рентген (мощность дозы 300 р/мин). Оценивание величины эффекта производилось по средней продолжительности жизни (СПЖ) облученного организма. Получено, что СПЖ мышей падала. Наименьшие изменения были при интенсивности микроволн 20 мВт/см2, а наибольшие – при 100 мВт/см2. Авторы делают логический вывод, что в условиях предварительного воздействия СВЧ поля имеет место синергизм с гамма-облучением.

Итак, в современном городе человек окружен огромным количеством техники, генерирующей ЭМИ в широком диапазоне частот. Эти ЭМИ характеризуются интенсивностью, модуляцией, частотными задержками, различными расстояниями от источников. Как указывают некоторые последователи (Кордюков Н. М., Ковалева Н. А., 2015), одним из неконтролируемых, хотя и очень значимых, источников электромагнитной нагрузки на население является сотовая связь. При этом отмечается, что в крупных городах суммарная мощность ЭМП абонентских терминалов и БС превышает мощность всех других радиотехнических объектов в диапазоне частот 300 МГц - 3,5 ГГц. Судя по официальным данным [5], в последнее время существенно увеличилось числа измерений электромагнитных полей при обследовании радиотехнических объектов связи. Так, например, в 2008 г. в целом по России было проведено около 282 тысяч таких измерений, в 2012 г. - более 720 тысяч. Это свидетельствует о возрастающей гигиенической значимости ЭМП, как факторе, оказывающего неблагоприятное влияние на население. Существенное негативное воздействие на человека электромагнитных полей подтверждают официальные источники. В частности, считается доказанными эффекты в отношении формирования опухолей головного мозга при длительном использовании сотовых телефонов (Баранов H. H.). Принимая во внимание исследования (Пресман, Левитина, 1962), (Давыдов, 1974), доказывающие синергический характер воздействия ЭМИ и ионизирующих излучений, необходимо отметить важность проведения натурных исследований для определения допустимого риска для населения от подобных воздейсвтий.

# 3. НОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

## 3.1 Нормирование электромагнитных излучений в России

Нормирование с точки зрения экологических проблем – это установление предельно допустимых уровней воздействующего фактора. По определению предельно допустимый уровень (ПДУ) – это уровень вредного фактора, который не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Предельно допустимый уровень устанавливается по биологически активному параметру воздействующего фактора.

В России систему стандартов по электромагнитной безопасности составляют документы:

Государственные стандарты (ГОСТ);

Санитарные Правила и Нормы (СанПин) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу здоровью или жизни работников;

Санитарные нормы (СН) устанавливают оптимальные, предельно допустимые и допустимые уровни факторов производственной и окружающей среды;

Гигиенические нормативы (ГН) устанавливают гигиенические и эпидемиологические критерии безопасности и безвредности факторов производственной и окружающей среды, среды обитания человека.

Наряду с ними действуют методические документы:

Руководство (Р) – свод, обязательных к исполнению, распорядительных и методических документов по вопросам организации Госсанэпиднадзора, санитарно-гигиенического и эпидемиологического нормирования, выполнения требований санитарного законодательства РФ;

Методические Указания (МУ) - документы, устанавливающие, обязательные к исполнению требования по организации и проведению Госсанэпиднадзора, регламентации деятельности в системе санитарно-гигиенического и эпидемиологического нормирования;

Методические Указания по методам Контроля (МУК) - документы, содержащие обязательные для исполнения требования к методам контроля и методикам качественного и количественного определения химических, биологических и физических факторов среды обитания человека, оказывающих или могущих оказать опасное и вредное влияние на здоровье человека.

В нормативах используются понятия Санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона ограничения застройки (ЗОЗ). Санитарно-защитная зона представляет собой зону разрыва между промышленными предприятиями и ближайшими жилыми или общественными зданиями. Она создаётся с целью защиты населения от влияния вредных производственных факторов.  Зона ограничения застройки – это территория, где на высоте более 2-х метров от поверхности земли интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ. Они определяются расчетным путем и уточняются путем измерений интенсивности ЭМИ РЧ. Обязанность проведения (организации) расчетов и измерений лежит на владельце ПРТО.

Необходимо отметить, что нормирование ЭМП осуществляется в зависимости от частоты ЭМП (с увеличением частоты имеется четкая тенденция уменьшения предельно допустимого уровня, т. е. нормы становятся строже), от категории облучаемых людей (население, производственный персонал, пользователи), от вида технических средств (телевидение, сотовая связь, радиолокаторы, ЛЭП, печи СВЧ, видеодисплейные терминалы и т. д.).

ЭМИ РЧ И СВЧ

Основными руководящими документами, определяющими параметры воздействия ЭМИ РЧ и СВЧ на человека, являются Санитарные нормы и правила. Они подразумевает дифференцированный подход для лиц, непосредственно работающих с радиоизлучающими источниками, и населения.

Как уже указывалось ранее, оценка воздействия ЭМП РЧ ПРТО на население осуществляется: в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц - по эффективным значениям напряженности электрического (Е) В/м и магнитного (Н) А/м полей; а в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц - по средним значениям ППЭ, мкВт/см2.

А при нормировании ЭМП для производственного персонала принят, так называемый, дозный подход, при котором по аналогии с радиоактивным излучением нормируется предельная доза энергии, поглощаемая телом человека в электромагнитном поле. Такой подход позволяет учитывать временной фактор и оценивать опасность ситуации, при которой человек в течение рабочей смены должен работать в электромагнитных полях различных уровней и частотных диапазонов. Дозу облучения ЭМП называют энергетической экспозицией – ЭЭ (иногда энергетической нагрузкой – ЭН).

Оценка воздействия ЭМП на персонал, обслуживающий оборудование ПРТО, осуществляется по ЭЭ электрического поля ЭЭЕ, магнитного поля ЭЭН,  плотности потока энергии ЭЭППЭ.

В диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц для электрического поля рассчитывается по формуле - ЭЭЕ = Е2 ∙ Т, (В/м)2∙ч; а для магнитного поля ЭЭН = Н2 ∙ Т, (А/м)2∙ч, где: Е - напряженность электрического поля; Н - напряженность магнитного поля, где Т - время воздействия (в часах).

ЭЭ в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц рассчитывается по формуле:

ЭЭППЭ = ППЭ ∙ Т, (Вт/м2) ∙ ч, {(мкВт/см2) ∙ ч}.

В частности "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 в редакции N 91 от 19.12.2007), для персонала, работающего с источниками ЭМИ РЧ и СВЧ, в течение рабочего дня устанавливает ПДУ энергетической экспозиции, указанные в табл. 5.

Табл. 5. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц на рабочих местах персонала (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03).

| Параметр | Диапазон частот (МГц) |
| --- | --- |
|  | 0,3 - 3 | 3 - 30 | 30 - 50 | 50 - 300 | 300 - 3000 |
| Предельно допустимое значение ЭЭЕ, (В/м)2 х ч | 20 000 | 7000 | 800 | 800 | - |
| Предельно допустимое значение ЭЭН, (А/м)2 х ч | 200 | - | 0,72 | - | - |
| Предельно допустимое значение ЭЭППЭ, (мкВт/см2) х ч | - | - | - | - | 200 |
| Максимальный ПДУ Е, В/м | 500 | 296 | 80 | 80 | - |
| Максимальный ПДУ Н, А/м | 50 | - | 3 | - | - |
| Максимальный ПДУ ППЭ, мкВт/см2 | - | - |  | - | 1000 |

Следует отметить отсутствие в этих нормативах ПДУ для МП на частотах 3-30 и 50-300 МГц, а ПДУ для населения, указанных в этом документе сопоставимы с нормативами, приведёнными в санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям проживанию в жилых зданиях и помещениях  (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.2.2645-10). Согласно которым, уровни ЭМП, создаваемые на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать ПДУ, указанных в табл. 6.

Табл. 6. Предельно допустимые уровни ЭМП РЧ для населения согласно СанПиН 2.1.2.2645-10

| Диапазон частот (МГц) | 0,03 – 0,3 | 0,3 – 3 | 3 – 30 | 30 – 300 | 300 – 300000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) | Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см2) |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 25 <**> |

<**> Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Настоящие требования не регламентируют ПДУ магнитного поля и не распространяются на электромагнитное воздействие случайного характера, а также создаваемое передвижными передающими радиотехническими объектами. Как видно из таблиц 9 и 10 ПДУ напряженности электрического поля для персонала на порядки больше чем для населения, это объясняется использованием специальных средств защиты на рабочем месте.

Также СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 определяет СЗЗ и ЗОЗ, как территории не способные иметь статус селитебной территории и использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

СЗЗ и ЗОЗ определяются в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Минздравом России, и устанавливаются с учетом суммарного воздействия всех передающих радиотехнических средств данного объекта или расположенных на данной территории.

При отводе земельного участка под строительство промышленного объекта с источниками ЭМП должен быть проведен расчет и построение СЗЗ и ЗО вокруг территории планируемого строительства.

Методы построения СЗЗ и ЗО для ПРТО выбираются в зависимости от частотного диапазона ЭМП с учетом коэффициента усиления антенн, высоты их установки, вертикального угла максимального излучения (угла места), ширины диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскости и рельефа местности.

Помимо указанных нормативов, также следует выделить СанПиН 2.2.4.1191-03, который устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности профессиональному воздействию ЭМП различных частотных диапазонов. Практически во всем, он дублирует требования указанного выше СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, за исключением установления ПДУ для диапазона 10 кГц - 30 кГц, в пункте пункт 3.5.2 сказано : "ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при воздействии в течение всей смены составляет 500 В/м и 50 А/м, соответственно. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при продолжительности воздействия до 2-х часов за смену составляет 1000 В/м и 100 А/м, соответственно."

Помимо этого он регламентирует:

- временно допустимые уровни (ВДУ) ослабления геомагнитного поля (ГМП),

- ПДУ электростатического поля (ЭСП),

- ПДУ постоянного магнитного поля (ПМП).

А также ПДУ электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц (ЭП и МП ПЧ). Их мы рассмотрим в следующем разделе текущей главы.

ЭМП ПЧ

На частотах промышленной частоты нормирование производится раздельно по значениям напряженности электрического и магнитного полей. В 1970-х годах для населения по ЭП ПЧ были введены жесткие нормативы, и по настоящее время являющиеся одними из самых жестких в мире. Они изложены в Санитарных нормах и правилах «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» №2971-84. В соответствии с этими нормами проектируются и строятся все объекты электроснабжения. В табл. 7 представлены ПДУ для различных местностей, территорий и мест проживания населения.

Табл. 7. ПДУ напряженности электрической составляющей токов промышленной частоты для населения (СанПин № 2971-84)

| Территория | Значения напряженности электрического поля кВ/м |
| --- | --- |
| Внутри жилых зданий | 0,5 |
| Открытая территория зоны жилой застройки | 1 |
| Населенная местность вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских насаленных пунктов - в черте этих пунктов), а также территории огородов и садов | 5 |
| Участки пересечения высоковольтных линий с автомобильными дорогами I - IV категорий | 10 |
| Населенная местность (незастроенные местности, эпизодически посещаемые людьми, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья) | 15 |
| Труднодоступная местность (недоступная для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально отгороженных для исключения доступа населения | 20 |

Контроль за соблюдением предельно допустимых уровней напряженности ЭП производиться: при приемке в эксплуатацию новых зданий, сооружений и зон организованного пребывания людей вблизи ЛЭП.

Для лиц, профессионально связанных с эксплуатацией энергопередающих устройств и электроустановок и подвергающихся воздействию ЭП частотой 50 Гц, действуют нормативы согласно ГОСТу 12.1.002-84 «Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах». Упомянутые СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, регламентирующие магнитную и электрическую напряженности токов промышленной частоты 50 Гц полностью дублируют требования ГОСТ12.1.002-84.

Согласно ему ПДУ ЭП ПЧ установлен 25 кВ/м. При напряженности от 20 до 25 кВ/м регламентируемое время пребывания составляет 10 минут. Общее время пребывания в зонах не должно превышать 8 ч. в сутки. Количество контролируемых зон определяются периодом уровней напряженности ЭП на рабочем месте, которое устанавливается равным 1 кВ/м.

Предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м. При напряженностях в интервале больше 5 до 20 кВ/м включительно допустимое время пребывания в ЭП Т (час) рассчитывается по формуле:

Т = (50 / Е) - 2,

где Е - напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м; Т - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч.

Нормативных документов, регламентирующих уровни МП ПЧ для населения у нас в стране до недавнего времени не существовало. На сегодняшний день магнитной составляющей ЭМП ПЧ нормативы изложены в Гигиеническом нормативе ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях», опубликованном более чем через 20 лет после выхода в свет документа регламентирующего ПДУ ЭП.

В табл. 8 приведены значения ПДУ магнитной индукции для населения согласно действующему Гигиеническому Нормативу 2.1.8/2.2.4.2262-07.

Табл. 8. Гигиенические нормативы МП для населения (Гигиенический Норматив 2.1.8/2.2.4.2262-07)

| Тип воздействия, территория | Интенсивность МП частотой 50 Гц (действующие значения), мкТл (А/м) |
| --- | --- |
| В жилых помещениях, детских, дошкольных школьных, общеобразовательных и медицинских учреждениях | 5(4) |
| В нежилых помещениях жилых зданий, общественных и административных зданиях, на селитебной территории, в том числе на территории садовых участков | 10 (8) |
| В населенной местности вне зоны застройки, в том числе в зоне воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ; при пребывании в зоне прохождения воздушных и кабельных линий электропередачи лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией электроустановок | 20 (16) |
| В ненаселенной и труднодоступной местности с эпизодическим пребыванием людей | 100 (80) |

Гигиенический норматив 2.1.8/2.2.4.2262-07 распространяется на МП частотой 50 Гц, создаваемые элементами системы производства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока промышленной частоты (кабельными линиями электропередачи, элементами системы электроснабжения класса напряжения >= 220 В, трансформаторными и распределительными устройствами трансформаторных подстанций, в том числе встроенных, ЛЭП 6 - 500 кВ), а также МП частотой 50 Гц, возникающими в металлоконструкциях и трубопроводах зданий и сооружений, в т.ч. создаваемые станциями катодной защиты.

Минимальные значения приведенные в табл. 12 (5 мкТл) превышают 2-3 мкТл, рекомендованных как предельно допустимое в США и Швеции. Причины различных ПДУ рассмотрены в следующем разделе.

## 3.2 Нормирование электромагнитного излучения в зарубежных странах.

Гигиенические нормативы с частотно зависимыми предельно допустимыми уровнями составляющих напряженности поля или плотности потока энергии, существенно отличаются в различных странах. В табл. 9 в качестве сравнения приведены предельно допустимые уровни, действующие в ряде стран и установленные международными рекомендациями.

Большинство зарубежных стандартов радиоволновой безопасности и нормативные документы, основанные на тепловом действии ЭМП, уточнены в последние годы с помощью математических моделей, описывающих нагрев животных и человека в ЭМП. Первое предложение о допустимом уровне микроволнового облучения (300 МГц-300 ГГц), равном 10 мВт/см2, было сделано в США в 1953 г. Вместе с тем в этой стране не существует стандарта безопасности на дозы неионизирующих излучений, хотя закон об охране труда рекомендует, чтобы профессионалы не подвергались воздействию полей с интенсивностью выше 10 мВт/см2.

Табл. 9. Национальные стандарты ряда стран и международные рекомендации

| Страна, стандарт | Частотный диапазон, (f, МГц) | Предельно допустимый уровень |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электрическое поле, E | Магнитное поле, H |
| США ANSI/IEEE C 95.3 | 0,003...0,1 0,1...1,34 1,34...30 30...100 100...300 | 614 В/м 614 В/м 823,8/f В/м 27,5 В/м 27,5 В/м | 163 А/м 16,3/f А/м 16,3/f А/м 158,3/f1,668 А/м 0,0729 А/м |
|  | 300...15000 15000...300000 | f/1500 мВт/см2 10 мВт/см2 |
| Германия DIN VDE № 0848 2010 | 0,01...0,03 0,03...2 2...300 | 1500 В/м 1500 В/м 3000/f В/м | 350 А/м 7,5/f А/м 7,5/f А/м |
|  | 300...3000 3000...12000 12000...300000 | 2,5 мВт/см2 0,0008 мВт/см2 10 мВт/см2 |
| Международный INIRC/IRPA | 0,1...1 1...10 10...400 | 87 В/м 87/f0,5 В/м 27,5 В/м | 0,23/f0,5 А/м 0,23/f0,5 А/м 0,073 А/м |
|  | 400...2000 2000...300000 | f/2000 мВт/см2 1 мВт/см2 |
| Российские стандарты | 0,005 0,03...0,3 | 500 В/м 25 В/м | 4 А/м - |
|  | 0,3...3 3...30 30...300 | 15 В/м 10 В/м 3 В/м | - - - |
|  | 300 ...300000 | 0.01 мВт/см2 |

В таблице 9, для сравнения указаны некоторые зарубежные национальные и международные стандарты и данные Российских нормативных документов. Стандарт ANSI C95.1-05 принят в США как рекомендованный к исполнению, национальный стандарт, то есть не является обязательным. Германский стандарт DIN VDE № 0848 2010 в отличие от него является обязательным к исполнению. Нормативы INIRC/IRPA (Комитет Неионизирующего Излучения при Ассоциации Международной Защиты от Радиации) носят рекомендательный характер. К Российским стандартам отнесены нормативные документы регламентирующие ПДУ для населения. Они являются самыми низкими из всех представленных в таблице. Наряду с этим Российские стандарты и нормативы не устанавливают напряженность магнитного поля для диапазона 300 Гц - 300 МГц.

Считается что методология нормирования безопасных уровней радиоволн в США и многих других странах (в основе большинства лежат нормативы США) имеют достаточно четкое обоснование. Для частот более 10 МГц они построены на концепции удельного поглощения мощности – УПМ (SAR). В качестве порога возможных биологических эффектов рассматривается величина УПМ равная 0,4 Вт/кг. В стандартах США, INIRC/IRPA и ряда других принято, что УПМ не должна превышать 4 Вт/кг (усредненная величина на все тело) для производственного персонала или контролируемых условий и 0,08 Вт/кг для населения или неконтролируемых условий. Этим реализуется единый подход к гигиеническому нормированию ЭМП для производственного персонала и населения. Различие в значениях предельно допустимых уровней составляет 5 раз по мощности или 5 по напряженности поля.

При общем облучении ЭМИ тепловые стрессовые проявления наступают тогда, когда дополнительная тепловая нагрузка приближается к основному обмену: для мышей – 10, крыс – 5, собак – 2, человека – 1 Вт/кг.

Убедительно показано расчетами и прямыми исследованиями, что тело человека способно рассеять 10 мВт/см2 тепла в окружающее пространство. Это как раз и соответствует увеличению основного обмена в 2 раза и эквивалентно энергетическим затратам человека при легкой работе. Для резонансных условий поглощения при 10 мВт/см2 поглощенная энергия составляет 2 Вт/кг, что уже соответствует энергетическим затратам при умеренной физической нагрузке. При определенных благоприятных условиях теплоотдача может достигать 100 мВт/см2.

Американские исследователи констатируют, что при этих условиях не ухудшаются основные критерии качества жизни – смертность, продолжительность жизни, образование злокачественных опухолей, катаракты или индукция генетических эффектов. Получается, что при этих пороговых значениях профессиональные работники в дополнение к своей основной работе должны были находиться в течение всего рабочего дня под тепловым стрессом, соответствующим легкой или умеренной физической нагрузке. В конечном счете американские гигиенисты в качестве дополнительного критерия ввели недопустимость увеличения внутренней температуры тела на 1 ºС. Однако, почему внутренняя температура тела может подниматься в условиях производственной работы на величину, близкую к 1 ºС и почему именно выбрано такое значение в нормативах не уточняется.

Более жесткие нормативы (на три порядка ниже американских) были предложены в нашей стране в качестве безопасных уровней в 1959 г. (10 мкВт/см2). Методология обоснования этих нормативов была диаметрально противоположной, что явилось и остается по сию пору предметом длительной полемики. Она основывается на признании существования специфических нетепловых и специфических тепловых эффектов радиоволн и их потенциальной опасности. При этом учитывались сдвиги в центральной нервной системе, а также изменения в сердечно-сосудистой и кроветворной системе, эффекты слабоинтенсивных пролонгированных воздействий, кумуляция эффектов при длительных хронических воздействиях. Главным показателем служили данные санитарно-гигиенических наблюдений на производстве. Кроме того, был взят 10-кратный коэффициент запаса для обеспечения безопасности в случае непредвиденных реакций и неточности дозиметрии. К недостаткам такого подхода следует отнести – необходимость проведения значительного объема медико-биологических исследований и не возможность экстраполировать полученные результаты нормирования для определенных частот на другие диапазоны. Этим объясняется ступенчатый, а иногда и разрывный характер (нормативы отсутствуют для некоторых диапазонов) отечественных предельно допустимых уровней воздействия.

Совершенно очевидно, что вопросы нормирования электромагнитных полей требуют дальнейших серьезных исследований объединенными усилиями специалистов различных областей. В настоящее время у нас в стране и за рубежом проводятся разносторонние медико-биологические исследования с целью получения новых и уточнения имеющихся гигиенических нормативов.

Нормирование ЭМП для человека и сведения об электромагнитном загрязнении – это важная, но все-таки односторонняя информация для оценки его воздействия. Более совершенный и желательный подход заключается в изучении реакции любых биологических компонентов экосистем на воздействие любого загрязняющего фактора, и разработка на этой основе шкалы оценок вредности воздействия. Такой подход реализуется в системах биоиндикации, но такие системы оценки по электромагнитному фактору в настоящее время не созданы.

Подводя итоги изложенного в данной главе, сделаны следующие выводы: Нормирование ПДУ ЭМП является важным инструментом превентивных мер для снижения риска развития заболеваний среди населения. Вместе с этим нормирование является задачей нетривиальной, решение которой лежит в области компетенции государственных и общественных комитетов. Их правила и ограничения, в разных странах имеют как рекомендательный, так и обязательный к исполнению, характер.

В итоге проблема нормирования ЭМИ в ведущих странах мира решается неоднозначно: профессиональные нормативы разных стран различаются в несколько раз, фактор времени во многих странах не учитывается, не разработаны нормативы для диапазонов сверхнизких и крайне низких частот; в отечественных документах имеются участки электромагнитного спектра, для которых еще не разработаны гигиенические нормативы, а на границах частотных диапазонов допускается необоснованная дискретность нормативных значений. Различаются нормативы разных стран и для населения, а в некоторых случаях они сопоставимы с допустимыми уровнями для профессионального облучения. Требуются значительные усилия по их сближению, которое может быть осуществлено на базе эпидемиологических и клинических результатов исследования, учета тепловых и специфических эффектов, разработки концепции приемлемого риска, градации норм безопасности для разных категорий населения, учета синергизма при многофакторных воздействиях. Весьма актуальными остаются вопросы нормирования воздействия электромагнитных полей сочетанного (от двух и более источников одного частотного диапазона), смешанного (от двух и более источников различных частотных диапазонов) и комбинированного (в случае одновременного действия какого-либо другого неблагоприятного фактора). Выполнение этих мероприятий может послужить основой для принятия единых гигиенических стандартов в рамках Всемирной Организации Здравоохранения.

# 4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

## 4.1 Расчет плотности потока электромагнитной энергии

Одной из важнейших проблем электромагнитной экологии является прогнозирование электромагнитной обстановки вокруг излучающих объектов. Оно должно проводиться на стадиях проектирования, строительства или реконструкции излучающих объектов и позволяет оценить электромагнитную обстановку с точки зрения выполнения действующих нормативов, наметить комплекс мероприятий организационного и градостроительного характера. Кроме того, правильный прогноз оценивает перспективы развития объектов телекоммуникаций и обосновывает ресурс энергетического потенциала технических средств, с точки зрения электромагнитной безопасности, позволяет производить оптимизацию размещения антенных устройств.

В данной главе приведён анализ электромагнитной обстановки территории Василеостровского района,разработанный по методике расчета плотности потока энергии, описаной в приложении №1.

На основе расчета была построена карта-схема с обозначенными на ней уровнями излучений и проведен анализ полученных данных.

Под базовой станцией сотовой связи понимается комплекс радиопередающей аппаратуры (ретрансляторы, приёмопередатчики), осуществляющий связь с конечным абонентским устройством — сотовым телефоном. Комплекс расположенных рядом базовых станций образует “соты”.

Как уже отмечалось ранее, в первой главе, антенны размещаются на высотных сооружениях и предназначены для радиосвязи с подвижными абонентами, находящимися в пределах заданной территории. Основные требования к радиотехническим параметрам таких антенн заключаются в следующем: достаточная широкополосность, необходимая для обеспечения большого числа частотных каналов; наличие диаграммы направленности заданной формы.

Объектом исследования были выбраны техногенные источники ЭМИ на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Василеостровский район является одним из четырёх центральных районов Санкт-Петербурга. Территория района включает в себя два крупных острова, разделенные небольшой речкой Смоленкой: Васильевский и Декабристов (Голодай), а также небольшой Серный остров.

Общая площадь района составляет 14 км2. Из них площадь зеленых насаждений 1,18 км2, половину из которых составляют кладбища, а также Румянцевский, Опочинский и Шкиперский сады, два небольших парка да мелкие дворовые скверы. Численность населения составляет 206 419 человек. Плотность населения - 13,3 человека на 1 кв. км.

На территории Василеостровского района расположены базовые станции сотовой связи, в количестве 112 штук. На каждой из подобных станций установлено от 1 до 28 передатчиков. Всего на территории Василеостровского района расположено 2 363 передатчика (согласно данным открытого источника в интернете, по адресу - www.netmonitor.ru).

БС и передатчики на них располагаются на различной высоте (от 5 до 60 метров) и разнонаправленны, относительно друг друга, по углу места и азимуту. В основном количество передатчиков, расположенных в одной точке в первую очередь зависит от “востребованности” соты иначе говоря - чем больше абонентов, тем больше передатчиков установлено. Это отчетливо прослеживается на схемах, приведенных ниже.

Расчет уровней ЭМП производился в диапазоне высот, охватывающих этажность существующей или проектируемой застройки (с фиксированной высотой в 2, 15 и 30 от поверхности земли) с целью установления настоящих уровней и превышений ПДУ, а также прогнозирования электромагнитной обстановки в местах размещения БС.

Для каждой из 112 станций сотовой связи на территории Василеостровского района был выполнен расчёт распределения ППЭ ЭМП вокруг радиоисточников с использованием только математических моделей реальных антенн, основные характеристики их передатчиков, указаны табл. 11. (материалы интернет ресурса - www.netmonitor.ru). В реальной обстановке типов передатчиков, используемых в сотовой связи значительно больше, однако основные типы, используемые в подавляющем большинстве случаев относятся к перечисленным в таблице.

Табл. 10 Характеристики передатчиков сотовой связи, используемых на территории Василеостровского района (по материалам веб-сайта www.netmonitor.ru)

|  | Передатчик | Частота, МГц | Излучаемая мощность, Вт | Количество передатчиков в одной точке, шт | D, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTS312 | 900-1880 | 20-40 | 1-28 | 14,5-19,5 |
| 2 | BTS 20 | 900-1880 | 16-32 | 13 | 16,5 |
| 3 | BTS30 | 900-1880 | 40-50 | 1-9 | 15-16,5 |
| 4 | BTS CDMA | 800-1880 | 5-20 | 1-4 | 16,5-35 |
| 5 | RBS 2206 | 900-1880 | 10-80 | 1-72 | 14,5-18 |
| 6 | RBS 2202 | 900-1880 | 12-50 | 1-18 | 14,5-18 |
| 7 | RBS 2308 | 900-1880 | 2.2-15.5 | 1-8 | 3-17,5 |
| 8 | GSM1800 | 1800-1880 | 20-50 | 1-6 | 15-17,5 |
| 9 | NMT-450 | 450 | 5-10 | 8-10 | 2-15 |
| 10 | RS 4000 | 450 | 5-10 | 8-20 | 2-15 |
| 11 | MGW | 2400-2416 | 0.5 | 1-3 | 14 |
| 12 | LPAU-D | 800-894 | 4-10 | 3-9 | 12,6-13 |
| 13 | ZXC-10 BSS | 450-467 | 20-40 | 1-3 | 15 |
| 14 | PPC 9438 | 390-1750 | 0.5-10 | 1-2 | 13-39,6 |
| 15 | EDACS | 800 | 40 | 5 | 8-15 |
| 16 | iSite | 935-1880 | 20-40 | 1-2 | 15,5-18 |
| 17 | Nortel Univity | 450 | 20 | 2-6 | 15 |

Интернет ресурс netmonitor.ru - радиолюбительский сайт с интернет-форумом, посвященный нетмониторингу. Нетмониторинг - поиск базовых станций операторов сотовой связи и регистрация их технических параметров. Существует в виде хобби.

К сожалению, в настоящее время официальная информация от сотовых операторов в открытом доступе отсутствует вовсе, так как является коммерческой тайной. Тем не менее, имеющихся данных нетмониторинга достаточно, чтобы оценить уровни ЭМИ на территории Василеостровского района.

Расчеты выполнены, используя методические указания МУК 4.3.1677-03, при помощи «Программного комплекса анализа электромагнитной обстановки» (ПК АЭМО), имеющий Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №2 от 12.12.2006 года о пригодности к использованию в органах и организациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Разработчиком этого програмного комплекса являетя Самрское отделение научно-исследовательского института радио. Первая версия программы вышла в свет в 2001 году и с тех пор методика расчета совершенствуется.

Основными параметрами ПРТО необходимыми для расчёта плотности потока энергии в ПК АЭМО, являются: частота (МГц), излучаемая  мощность (Вт), коэффициент усиления (дБи), высота мачты (м), радиус емкостной нагрузки (м), волновое сопротивление антенны (Ом) и координаты относительно зданий и других ПРТО.

С помощью этого программного комплекса произведены расчеты и визуализация пространственного распределения ППЭ ЭМП для базовых станций сотовой связи.

По расчётам были построены карты-схемы распределения уровней ППЭ для территории Василеостровского района для каждой из четырех высот 2, 15 и 30 метров. Высота 2 метра выбрана с целью оценки воздействия ЭМП на население вне строений, высота 15 метров с целью оценки воздействия ЭМП на жителей пятых этажей, 30 метров с целью  оценки воздействия ЭМП на жителей девятых этажей.

На рис. 7 изображена карта-схема Василеостровского района, на которой точками указаны расположение базовых станций спутниковой связи (общее количество указанных базовых станций - 112). Характеристики расчетных БС приведены в таблице в приложении №2.

Базовые станции сотовой связи на территории Василеостровского района в основном располагаются на крышах жилых домов и на территориях селитебных ландшафтах. Их количественное распределение не равномерно, наибольшее количество БС расположено в восточной части Василеостровского района. В основном это связано с повышенной “нагрузкой” сот в этих местах, близких к деловому центру города. Наименьшее в западной части района, на острове Голодай и в центральной части района, на территории Смоленского кладбища.

Рис. 7 Карта-схема расположения базовых станций на территории Василеостровского района (отмечены красными точками)

## 4.2 Распределение плотности потока электромагнитного поля на территории василеостровского района.

4.2.1 Распределение плотности потока энергии на высоте 2 метров

Данная высота соответствует примерному росту взрослого человека. По данным расчета на этой высоте можно судить об интенсивности воздействия ЭМП на население вне строений.

Распределение ППЭ на территории Василеостровского района, на высоте 15м представлено в табл. 12.

Табл. 10 Статистические характеристики ППЭ на территории Василеостровского района на высоте 15 метров.

| Интервал, мкВт/см2 | Среднее, мкВт/см2 | Стандартное отклонение, мкВт/см2 | Территория района, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,001 -0,002 | 0,002 | 0,0003 | 1,9 |
| 0,002 - 0,004 | 0,003 | 0,0006 | 0,9 |
| 0,004-0,008 | 0,006 | 0,001 | 0,6 |
| 0,008-0,01 | 0,011 | 0,003 | 0,4 |
| 0,01-0,02 | 0,019 | 0,003 | 0,25 |
| 0,02-0,04 | 0,034 | 0,006 | 0,20 |
| 0,04-0,06 | 0,054 | 0,006 | 0,15 |
| 0,06-0,08 | 0,074 | 0,006 | 0,07 |
| 0,08-0,1 | 0,113 | 0,018 | 0,04 |
| 0,1-0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,02 |
| 0,5-1 | 0,9 | 0,2 | 0,005 |
| >1 | 2 | 1 | 0 |

Плотность потока электромагнитной энергии на уровне 2 метра на территории Василеостровского района распределена неравномерно. Это отчетливо видно на рисунке (Рис. 8).

Наибольшее количество передатчиков на единицу площади сосредоточено в восточной части Васильевского острова. Результаты расчетов на этой высоте указывают на то, что в восточной части острова, площадь, зарегистрированных значений ППЭ значительно больше по сравнению с западной. Это связано в первую очередь с архитектурной особенностью антропогенного ландшафта – в западной части острова, в основном, жилые здания значительно выше. Западная часть района характеризуется более высокими максимальными уровнями, достигающими 1 мкВт/см2 (гостиница Прибалтийская).

Интенсивность ЭМИ РЧ на территории жилой застройки и местах массового отдыха, в жилых, общественных и производственных зданиях (включая вторичное излучение), на рабочих местах лиц, не достигших 18 лет, и беременных женщин не должна превышать значение ППЭ 10 мкВт/см2, но даже при высокой плотности размещения передатчиков уровни электромагнитных полей не достигают предельно допустимых значений. Однако, они создают антропогенный электромагнитный фон, эффекты от длительного воздействия которого на здоровье населения в настоящее время еще мало изучены.

Рис.8 Распределение плотности потока энергии на высоте 2 метра на территории Василеостровского района

4.2.2 Распределение плотности потока энергии на высоте 15 метров

В городской среде Санкт-Петербурга уровень 15 метров соответствует средней высоте пятиэтажных строений. Расчет на данной высоте производится с целью определения уровней ППЭ, значимых, как для населения, проживающего в квартирах на данной высоте, так и для проектируемых средств радиосвязи. Распределение ППЭ на территории Василеостровского района, на высоте 15 м представлено на рис. 9 и в табл. 12.

Табл. 12 Статистические характеристики ППЭ на территории Василеостровского района на высоте 15 метров.

| Интервал, мкВт/см2 | Среднее, мкВт/см2 | Стандартное отклонение, мкВт/см2 | Территория района, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,001 -0,002 | 0,002 | 0,0003 | 1,1 |
| 0,002 - 0,004 | 0,003 | 0,0006 | 0,9 |
| 0,004-0,008 | 0,006 | 0,001 | 0,8 |
| 0,008-0,01 | 0,011 | 0,003 | 0,6 |
| 0,01-0,02 | 0,019 | 0,003 | 0,4 |
| 0,02-0,04 | 0,034 | 0,006 | 0,3 |
| 0,04-0,06 | 0,054 | 0,006 | 0,34 |
| 0,06-0,08 | 0,074 | 0,006 | 0,25 |
| 0,08-0,1 | 0,113 | 0,018 | 0,15 |
| 0,1-0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,08 |
| 0,5-1 | 0,9 | 0,2 | 0,05 |
| >1 | 2 | 1 | 0,03 |

Анализ статистических характеристик (табл. 13) показывает, что наибольшее число значений плотности потока электромагнитной энергии на высоте 15 метров принадлежит интервалу от 0,001 до 0,002 мкВт/см2 и занимает 1,1 км2 – 7,8% всей площади Василеостровского района. При этом около 6,5% площади городской территории на высоте 15 м характеризуются значениями ППЭ из диапазона от 0,002 до 0,004 мкВт/см2.

Изображенное распределение ППЭ представленное на рис. 23 показывает, что максимальное значение ППЭ на высоте 15 м достигает значения 5,28 мкВт/см2 на северной территории района - пересечение Уральской улицы и проспекта Кима.

Относительно небольшими и малыми уровнями ППЭ характеризуется западная часть района, здесь максимальные значения равны 0,5 мкВт/см2 (улица Капитанская и улица Флагманская острова Голодай).

В некоторых местах южной части района максимальное значение ППЭ достигает 3мкВт/см2 (Большой проспект 100, 106; Косая линия).

По сравнению с распределением ППЭ на высоте 2 метра, отмечаются различия, как по максимальным уровням, так и по площади распространения.  Восточная часть района почти полностью покрыта уровнями выше 0,001 мкВт/м2, в максимальных значениях, достигающих 3 мкВт/см2 (Средний проспект от Кадетской линии до 12 линии). Данная специфика проявляется из-за архитектурной особенности – высота зданий этой части района в среднем не превышает 15 метров, на крыше которых установлены антенны.

Относительно небольшими и малыми уровнями ППЭ характеризуется западная часть района, здесь максимальные значения равны 0,5 мкВт/см2 (улица Капитанская и улица Флагманская острова Голодай). Здесь ПРТО располагаются на крышах жилых зданий, высота которых превышает среднюю высоту зданий в восточной части, это отчасти определяет характер распределения ППЭ.

Рис.9. Распределение плотности потока энергии на высоте 15 м на территории Василеостровского района

### 4.2.3 Распределение плотности потока энергии на высоте 30 метров

Высота 30 м установки антенн передатчиков сотовой связи соответствует средней высоте девятиэтажных зданий (30-36 м). Расчет на данной высоте производится с целью контроля уровней ППЭ, значимых, как для населения, проживающего в квартирах на данной высоте, так и для проектируемых средств радиосвязи, а также при строительстве жилых зданий.

Распределение ППЭ на высоте 30 м на территории Василеостровского района представлено в табл. 13 и на рис. 10.

Табл. 13. Статистические характеристики плотности потока электромагнитной энергии на территории Василеостровского района на высоте 30 м.

| Интервал, мкВт/см2 | Среднее, мкВт/см2 | Стандартное отклонение, мкВт/см2 | Территория района, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,001-0,002 | 0,0019 | 0,0003 | 1 |
| 0,002 - 0,004 | 0,0033 | 0,0006 | 0,8 |
| 0,004-0,008 | 0,0061 | 0,0011 | 0,6 |
| 0,008-0,01 | 0,0112 | 0,0019 | 0,55 |
| 0,01-0,02 | 0,019 | 0,003 | 0,4 |
| 0,02-0,04 | 0,034 | 0,006 | 0,25 |
| 0,04 - 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,2 |
| 0,06-0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,12 |
| 0,08-0,1 | 0,11 | 0,02 | 0,08 |
| 0,1-0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
| 0,5-1 | 0,9 | 0,3 | 0,06 |
| > 1 | 6 | 8 | 0,04 |

Статистический характер распределения ППЭ на высоте 30 м во многом аналогичен распределению на высоте 15 метров. Максимум ППЭ на высоте 30 метров достигает значения 3,6 мкВт/см2, достигаемой на территории около пересечения Биржевой линии и Тифлисской улицы.

Восточная часть Василеостровского района в наибольшей степени покрыта относительно повышенными уровнями ППЭ. Области, с максимальными уровнями излучения на 15 метрах, на 30 метровой высоте менее выражены, а максимальные значения занижены (Средний проспект, от Кадетской до 12 линии). На этой высоте более мощными, излучения от источников, находящихся между Большим проспектом и набережной Лейтенанта Шмидта, в среднем уровень ППЭ здесь достигает 0,8 мкВт/см2.

Западная часть района характерна относительно низкими уровнями ППЭ, максимальные значения близки к 0,1 мкВт/см2. Источники здесь располагаются на бОльшем расстоянии друг от друга, чем в восточной части.

Рис. 10. Распределение плотности потока энергии на высоте 30 метров на территории Василеостровского района

Анализируя ППЭ на высотах 2, 15, 30 от поверхности необходимо отметить, что распределения ППЭ на этих высотах в основном имеют различный характер.

Установлено, что плотность потока электромагнитной энергии на территории Василеостровского района распределена неравномерно. Наибольшее скопление источников ЭМИ РЧ наблюдается в восточной части острова.

Анализ ППЭ на природные и селитебные ландшафты в пределах Василеостровского района показал также явные отличия этих значений на разных уровнях от поверхности земли.

Наименьший уровень ППЭ отмечается на высоте 2 м от уровня земли. Затем с увеличение высоты значения этого показателя увеличиваются. ППЭ на высоте 2 м на территории Василеостровского района составляет тысячную долю ПДУ, исключение составляют значения, регистрируемые у гостиницы Прибалтийская (1 мкВт/см2).

На высоте 15 метров уровень ППЭ достигает в отдельных точках 5,28 мкВт/см2 (пересечение Уральской улицы и проспекта Кима) и 3 мкВт/см2 (Средний проспект, от 3 линии до 17 линии).

На уровне 30 метров ППЭ достигает в 3,6 мкВт/см2 достигается на территории около пересечения Биржевой линии и Тифлисской улицы.

Максимум плотности потока электромагнитной энергии на высоте 50 м достигает значения 25,6 мкВт/см2 (гостиница Прибалтийская). Отличия в распределении ППЭ связаны с тем, что при увеличения высоты наблюдения количество передатчиков, вносящих вклад в ППЭ, сокращается. Так, в ППЭ на высоте 2 м вносят вклад все 2363, установленных передатчика. Ниже 15 м находятся только 120, ниже 30 м — 807 передатчиков, а ниже 50 м — 1436.

Исходя из статистических характеристик и схем, иллюстрирующих распределение ППЭ на территории Василеостровского района можно выделить западный и северо-западный сектора как территории с наименьшим уровнем ППЭ и как следствие наиболее благоприятные для проживания населения.

## 4.3 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

Основными источниками электромагнитных полей радиочастотных диапазонов, воздействующих на население, как уже было отмечено ранее, являются БС, мобильные телефоны сотовой связи, а также различные объекты радио-телевещания.

Число БС на территории населенных пунктов продолжает расти, что обусловлено развитием систем мобильной связи, в том числе реконструкцией имеющихся объектов (увеличением числа радиопередатчиков), в целях внедрения систем коммуникаций 3-го поколения (3G) и четвертого поколения (4G). Типичным примером такого размещения является расположение БС на территории Василеостровского района, рассмотренным в предыдущей части этой главы. Наибольшую часть составляют относительно маломощные объекты – БС, располагающиеся часто в черте жилой застройки и имеющие в связи с этим большую гигиеническую значимость. Это подтверждается числом измерений электромагнитных полей при обследовании ПРТО, прогрессивно возрастающим с каждым годом (рис. 12).

Рис. 12 Количество измерений электромагнитных полей при обследовании ПРТО в целом по России. (По Гос. доклад о сан.эпидем. обстановке 2010, 2012)

Тем не менее представленные на рис. 12, данные свидетельствуют о возрастающей гигиенической значимости ПРТО как объектов, оказывающих неблагоприятное влияние на население. Полная количественная структура ПРТО на территории Василеостровского района представлена на (рис.13).

Рис. 13 Структура передающих радиотехнических объектов на территории Василеостровского района (Доклад о экологической ситуации в Санкт-Петербурге, 2012)

Из рисунка видно, что среди ПРТО, больше всего распространенны БС. Их число непрерывно растет, что обусловлено развитием систем мобильной связи, включающей в себя увеличение количества передатчиков.

Существенное негативное воздействие на человека электромагнитных полей подтверждают официальные источники. В частности, считается доказанными эффекты в отношении формирования опухолей головного мозга при длительном использовании сотовых телефонов (Баранов H. H.). Принимая во внимание исследования (Пресман, Левитина, 1962), (Давыдов, 1974), доказывающие синергический характер воздействия ЭМИ и ионизирующих излучений, необходимо отметить важность проведения натурных исследований для определения допустимого риска для населения от подобных воздействий.

Сравнивая полученные результаты в третьей главе с национальными гигиеническими нормативами, можно сделать вывод о том, что даже на территориях с максимальными значениями ППЭ (3 и 5 мкВт/см2) БС не должны оказывать негативного воздействия на население. Однако следует учесть, что установленный в нашей стране предельно•допустимый уровень (ПДУ) ЭМП в 10 мкВт/см2, основан на методологии, учитывающей потенциальную опасность теплового воздействия радиоволн на человека на фоне специфических нетепловых эффектов. К последним относят сдвиги в некоторых показателях функционирования нервной, сердечнососудистой и кроветворной систем. Тем не менее, главными показателями воздействия ЭМП на человека выбраны данные санитарно-гигиенических наблюдений на производстве. К недостаткам такого подхода относятся необходимость проведения значительного объема медико-биологических исследований в широком диапазоне частот и отсутствие аргументированной системы признаков, адекватных для оценки вредности воздействия ЭМI1 на население. Последнее является нетривиальной задачей, т.к. механизм биологического действия ЭМП все еще в должной мере не изучен. не определена и степень участия в негативном воздействии на человека информационной составляющей ЭМП, хотя ее роль в регуляции функционального состояния организма сегодня не вызывает сомнений. На это указывают, в частности, результаты исследований, в которых экспериментально доказано влияние слабых амплитуднo-модулированных ЭМП на функции эмоционального аппарата мозга млекопитающих [3]. Продолжая обсуждение вопроса о нормировании в нашей стране воздействия ЭМП на население уместно отметить, что в ряде стран действуют более строгие нормативы. В Украине, например, значение ПДУ ЭМП рассматриваемого диапазона частот для населения равно 2 мкВт/см2. Основываясь на этих более жестких нормативах можно считать, что, по крайней мере, жители пятых и девятых этажей Василеостровского района подвержены негативному влиянию ЭМП БС. По-видимому, негативный эффект воздействия ЭМП БС на населения можно ожидать и вне строений - на улицах района. Несмотря на то, что на высоте 2 метра наибольшее по площади покрытие ЭМП соответствует небольшим значениям ППЭ (0,001 - 0,01 мкВт/см2), повысить риск здоровью может ее значительная пространственная неравномерность. При перемещении по улицам человек будет сталкиваться с резкими перепадами ППЭ ЭМП БС, что негативно влияет на его организм. Дополнительным факторов риска для здоровья населения могут быть и сани мобильные телефоны, являющиеся источником ЭМП, величина которого также существенно меняется при перемещении пользователя по территории. Нельзя исключать и негативного влияния смешанного (высокочастотного и низкочастотного) электромагнитного воздействия, а также комбинированных (многофакторных - сочетающих разные по модальности раздражители) воздействий. В последнем случае негативное воздействие может значительно возрасти за счет эффекта синергизма, который проявляется при взаимодействии двух или более факторов, значения каждого из которых лежат в пределах допустимых норм. Как известно (Мовчан В. Н., 2014), синергическое взаимодействие факторов среды представляет особую опасность для человека, причем в этом случае решающую роль играет не только действие лимитирующих агентов, но и определенные значения параметров других экологически адекватных факторов.

.

# ВЫВОДЫ

В результате проведенной работы, решены поставленные задачи:

  - Основными источникам электромагнитных полей (ЭМП) радиочастотного диапазона являются радиотехнические объекты связи, радио-телевещания н радионавигации. Число передающих объектов связи стремительно растет, что в первую очередь обусловлено развитием систем мобильной связи, включающей увеличение количества передатчиков (базовых станций сотовой связи - БС), а также реконструкцию имеющихся объектов в целях внедрения систем коммуникаций третьего (3G) и четвертого (4G) поколений.

- Сотовая связь является одним из неконтролируемых, хотя и очень значимых, источников электромагнитной нагрузки на население. В крупных городах суммарная мощность ЭМП абонентских терминалов и БС превышает мощность всех других радиотехнических объектов в диапазоне частот 300 МГц - 3,5 ГГц. Возрастающая гигиеническая значимость, указанная в докладе об экологической обстановке в Санкт-Петербурге свидетельствует о неблагоприятном влияние на население. При длительном использовании сотовых телефонов доказаны эффекты формирования опухолей головного мозга. Также доказан синергический характер воздействия ЭМИ и ионизирующих излучений.

- Проблема нормирования ЭМИ в ведущих странах мира решается неоднозначно: профессиональные нормативы разных стран различаются в несколько раз, фактор времени во многих странах не учитывается, не разработаны нормативы для диапазонов сверхнизких и крайне низких частот; в отечественных документах имеются участки электромагнитного спектра, для которых еще не разработаны гигиенические нормативы, а на границах частотных диапазонов допускается необоснованная дискретность нормативных значений. Различаются нормативы разных стран и для населения, а в некоторых случаях они сопоставимы с допустимыми уровнями для профессионального облучения. Требуются значительные усилия по их сближению, которое может быть осуществлено на базе эпидемиологических и клинических результатов исследования, учета тепловых и специфических эффектов, разработки концепции приемлемого риска, градации норм безопасности для разных категорий населения, учета синергизма при многофакторных воздействиях. Весьма актуальными остаются вопросы нормирования воздействия электромагнитных полей сочетанного (от двух и более источников одного частотного диапазона), смешанного (от двух и более источников различных частотных диапазонов) и комбинированного (в случае одновременного действия какого-либо другого неблагоприятного фактора). Выполнение этих мероприятий может послужить основой для принятия единых гигиенических стандартов в рамках Всемирной Организации Здравоохранения.

- Проведенный статистический анализ характеристик ППЭ ЭМП на высоте 2, 15 и 30 показал, что при значениях ППЭ более 0,1 мкВт/см2 наибольшая площадь покрытия электромагнитным полем отмечается на высоте 30 (0,15 км2) и 15 (0,16 км2) метров, а на высоте 2 метра она ничтожно мала и составляет 0,0025 км2. В случае более низких значений ППЭ (0,01 - 0,1 мкВт/см2) лидерами в отношении площади покрытия ЭМП остаются высоты 30 и 15 метров. Для высоты 30 метров площадь покрытия ЭМП с такими значениями ППЭ составляет 4,00 км2, а для высоты 15 метров - 1,44 км2, что соответственно в 26,7 раза и в 9,0 раз больше, чем при значениях ППЭ ЭМП более 0,1 мкВт/см2. Следует обратить внимание на то, что для уровней ППЭ 0,01 - 0,1 мкВт/см2 на высоте 2 метра резко н значительно (в 400 раз) увеличивается покрытие электромагнитным полем рассматриваемой территории, площадь которого составляет 0,71 км2. Что касается ППЭ, значения которой лежат в диапазоне 0,001 - 0,01 мкВт/см2, то в данном случае. наблюдается смена лидера в отношении площади покрытия электромагнитным полем. для этих значений ППЭ первое место по площади покрытия ЭМП занимает высота 2 метра (3,8 км2), второе - 15 метров (3,4 км2), а третье - 30 метров (2,95 км2). Установлено, что плотность потока электромагнитной энергии на территории Василеостровского района распределена неравномерно. Наибольшее скопление источников ЭМИ РЧ наблюдается в восточной части острова. Максимальное значение ППЭ на высоте 2 м составляет 1 мкВт/см2.

- На основании детального анализа пространственного распределения рассматриваемой характеристики ЭМП (рис.) установлено, что на высоте 2 метра отмечаются отдельные небольшие участки с высоким уровнем (около 1 мкВт/см2) ППЭ например, район гостиницы "Прибалтийская". С увеличением высоты число участков со значительным уровнем ЭМП заметно растет. Так, на высоте l5 метров отмечаются уже большие по площади территории, где ППЭ более 5 мкВт/см2 (в районе пересечения Уральской улицы и проспекта Кима) или равна 3 мкВт/см2 (Кадетская линия, Средний и Большой проспекты, Косая линия). На высоте 30 метров характер распределении ППЭ по территории Василеостровского района близок к тому, что получено для высоты 15 метров. Высокие уровни ППЭ (до 3,6 мкВт/см2) типичны для восточной части района, в то время как на западной его части максимальные значения ППЭ не превышают 0,1 мкВт/см2.

- Основываясь на этих более жестких нормативах ( например Украины) в 2 мкВт/см2. можно считать, что, по крайней мере, жители пятых и девятых этажей Василеостровского района подвержены негативному влиянию ЭМП БС. По-видимому, негативный эффект воздействия ЭМП БС на населения можно ожидать и вне строений - на улицах района. Несмотря на то, что на высоте 2 метра наибольшее по площади покрытие ЭМП соответствует небольшим значениям ППЭ (0,001 - 0,01 мкВт/см2), повысить риск здоровью может ее значительная пространственная неравномерность. При перемещении по улицам человек будет сталкиваться с резкими перепадами ППЭ ЭМП БС, что негативно влияет на его организм. Дополнительным факторов риска для здоровья населения могут быть и сани мобильные телефоны, являющиеся источником ЭМП, величина которого также существенно меняется при перемещении пользователя по территории. Нельзя исключать и негативного влияния смешанного (высокочастотного и низкочастотного) электромагнитного воздействия, а также комбинированных многофакторных - сочетающих разные по модальности раздражители) воздействий. В последнем случае негативное воздействие может значительно возрасти за счет эффекта синергизма, который проявляется при взаимодействии двух или более факторов, значения каждого из которых лежат в пределах допустимых норм. Как известно [3], синергическое взаимодействие факторов среды представляет особую опасность для человека, причем в этом случае решающую роль играет не только действие лимитирующих агентов, но и определенные значения параметров других экологически адекватных факторов.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев А. Г. Электромагнитная безопасность // Вестн. СПб РАЕН 1997.№ 1. - С. 49-54.

Алмазова Е. Б., Емец Б. Г. Информационно-управляющие системы. - 4/9 СПб, 2012 С. 19-23.

Бабушкин В. Е Влияние электромагнитных излучений на здоровье человека // День Земли: экология и образование в Алтайском регионе: матер. IV межвуз. конф. - Бийск : БиГПИ, 1998. - С. 196-197.

Баранов H. H. Проблемы экологической безопасности сотовой связи [Конференция] // Энергетическая безопасность России: мат-лы. всерос. науч. семинара / ред. Н.Н Баранов И.И. Климовский. - Санкт-Петербург : Политехнический университет, 2006. - С. 45-46.

Баранский П. И., Гайдар, А. В. А. Л. Чижевский и проблемы взаимодействия магнитных полей с объектами живой природы // Вестн. Калуж. ун-та. . - 2007. - №3. - С. 37-41.

Василенко О. И. Радиационная экология (учебное пособие). Москва: [б.н.], 2004.

Васин А. Л. Оценка измерений различныз систем организма при адаптации к хроническому действию элекртромагнитных полей на основе обобщённых показателей // Ежегодник Рос. Нац. Комитета по защите от неионизирующих излучений. Москва: АЛЛАНА, 2006. С. 75-103.

Вафин Р. А. Здоровье и магнитное поле. - Казань : [б.н.], 2003. - С. 91.

Власов Ю. В. Влияние на организм человека электромагнитных полей // Безопасность жизнедеятельности: образование, экология, охрана труда, пожарная и промышленная безопасность, безопасность в ЧС - Новочеркасск : [б.н.], 2007.

Григорьев Ю.Г., Степанов В.С., Батанов Г.В., Ватутин В.Д. Комбинированное действие ионизирующего и микроволнового излучений на крыс/ // Радиобиология.  1981. – Том 21. - № 2. – С. 289-293.

Григорьев Ю.Г. Комбинированное действие микроволнового и ионизирующего излучений / Григорьев Ю.Г., Степанов В.С., Батанов Г.В., Бесхлебнова Л.И. и др. // Космич. Биология и авиакосм. медицина. – 1987.–Т. 21. - № 4. С.4-9.

Григорьев Ю.Г. Электромагнитная безопасность человека. Справочно-информационное издание. Российский национальный комитет по защите от неионизирующего излучения. М., 1999, 195 с.

Григорьев Ю. Г., Степанов В. С., Григорьев О. А., Меркулов А. В. Электромагнитная безопасность человека. // Рос. нац. комитет по защите от неионизир. излучения, М., 1999, 156 с.

Григорьев О. А., Григорьев Ю. Г., Степанов В. С. Биоэлектромагнитный терроризм: анализ возможной угрозы // Ежегодник Рос. Нац. Комитета по защите от неионизирующих излучений.- 2006. 178 с.

Давидов Б. И. Электромагнитные поля: возможен ли канцерогенный риск? // Авиакосм. и экол медицина. - 2003. № 2 : Т. 37.

Давыдов Б. И. Антипов В.В., Тихончук В.С.// Космические исследования. – 1974. – Т. 12. - № 1. – С. 129-133.

Дашиева Д. А. Влияние геомагнитных и электромагнитных излученией на организм человека в Восточном Забайкалье. - Улан-Удэ, 2007. С. 19 .

Девисилов В. В. Электромагнитная безопасность [Статья] // ОБЖ. Основы безопасности жизни. 2006. Т. 1. С. 86

Довгуша В. В. Электромагнитные поля. Роль и механизмы контроля над сознанием и заболеваемостью // Медицина экстремальных ситуаций.2008. С 24.

Захаров В. М., Чубинишвили А. Т., Дмитриев, С. Г. и др. Здоровье среды: практика оценка. // Центр экологической политики России, М. 2000, с. 320.

Зимина Т.А. Перепелиные эмбрионы в безмагнитном пространстве // Наука и жизнь. - 2012, с. 5.

Иванов В. Б. Облучение экспериментальных животных низкоинтенсивным крайневысокочастотным электромагнитным полем как факторконцерогенеза // Бюл. эксперимент. биологии и медицины. М. 2005 № 2: Т. 139.

Измеров Н. Ф., Суворов Г. А. Физические факторы производственной и природной среды. Гигиеническая оценка и контроль. - М., 2003.

Ковалев Г. И. Проблемы подготовки инженерных кадров к работе в условиях воздейсвтия электроагнитных излучений [Конференция]. - Томск : ТГАСУ, 2006.

Кордюков Н. М., Ковалева Н.А. К вопросу о профилактике влияния электромагнитного поля сотовой связи на здоровы: учащихся // Профилактическая медицина - 2015, СПб. - 2015. - С. 134-135.

Кудрин В. А. Электромагнитное излучение и заболеваемость водителейлокомотивов железнодорожного транспорта [Статья] // Медицина труда, гигиена и эпидимиология на железнодорожном транспорте. 2001 .

Кукушкин В. Д., Гошин М. Е. Аспекты радиоционной и электромагнитной безопасности жилых помещений.- Ярославль, 2007.

Мовчан В. Н. Экология человека. - Санкт-Петербург : Изд-во СПБГУ, 2014, 294 с.

Новицкий Ю. И. Действие постоянного магнитного поля на растения [Статья] // Вестник АН СССР. 1968 . С. 8- 9.

Новицкий Ю. И. О некоторых особенностях действия постоянного магнитного поля на прорастание семян. Москва, 1966.

Панков П. П. Оценка профессионального риска у работников гидроэлектростанций подвергшихся воздействию электромагнитных полей промышленной частоты // Бюл. Вост.-Сиб. НЦ.- 2005.с. 8.

Переверзев И. Г. К вопросу классификации рабочих мест персонала ОАО "РЖД" по степени опасности электромагнитного влияния [Конференция]. - Санкт-петербург : ПГУПС, 2007.

Плеханов Г. Ф. Основные закономерности низкочастотной электромагнитобиологии. Изд. Томского Университета. Томск, 1990.

Походзей Л. В. Гипогеомагнитные условия как фактор риска для здоровья человека // Материалы 2-й Международной конференции «Электромагнитные поля и здоровье человека». М., 1999. С. 135–136.

Пресман, А. С. Влияние нетеплового микроволнового облучения на резистентность животных к гамма-облучению / Пресман А.С., Левитина И.А. // Радиобиология. – 1962. – Том 2. - № 1. – С. 170-171.

Пресман А. С. Электромагнитные поля и живая природа. - Москва : Наука, 1968.

Хмелевский В. К. Геофизика: Учебник [Книга]. - Москва : Книжный дом Университет (КДУ), 2009.

Хромов С. П., Петросянц М. А. Учебник Метеорология и климатология [Книга]. - Москва : МГУ, 2001.

Шандала М. Г., Зуев, В. Г., Ушаков, И. Б., Попов, В. И. Справочник по электромагнитной безопасности работающих и населения [Книга]. - Воронеж : Истоки, 1998.

Шарохина А. В. Электромагнитное поле в быту// Материалы докладов первой Всерос. молодежной науч.конф. "Тинчуринские чтения" [Конференция]. - Казань : Казан. гос. энерг. ун-т, 2006.

Яновский Б. М. Земной магнтетизм [Книга]. - Ленинград : ЛГУ, 1964.

Колганова О. Н., Жаворонков Л. П., Петин В. Г. и др. Термокомпенсаторные реакции кроликов на микроволновое облучение при различных температурах окружающей среды // Радиационная биология. Радиоэкология. 2001. Т. 41. С. 712–717.

Колганова О. Н., Жаворонков Л. П., Петин В. Г. и др. Термокомпенсаторные реакции кроликов на микроволновое облучение при различных температурах окружающей среды // Радиационная биология. Радиоэкология. 2001. Т. 41. С. 712–717. 
D'Arvonsal A. Remarques a propos de la communication de M. Dubouis [Книга]. - 1886.

Errera L. L amiant agit-il le novau en division? [Книга]. - 1890.

Frohn O., Koffke, K., Stenzel, E., Dunker, J. und Plotzke, O. Rechnergestützte Methoden zur großflächigen Erfassung niederfrequenter elektrischer und magnetischer Felder [Конференция] // EMV Kompendium '96. - München : [б.н.], 1996. - стр. 32.

Kumar Girish Report of possible impacts of communicaion towers wildfire including birds and bees [Доклад]. - Delhi, India : ISMOT, 2010.

Michaelson. S. The influence of microwaves on ionizing radiation exposure [Текст] / Michaelson S. // Aerospace Medicine. – 1963.

– V. 34. –N 2. – P. 111-115.

Reinke J. Untersuchungen uber Wachtum [Книга]. - 1876.

Reiser H. The influence of electromagnetic fields on human brain activity [Журнал] // Eur. J. Med. Res. - 1995 r.. - 1. - стр. 27-32.

Russian Mobile Segment: Recent Developments [Электронный ресурс] / AC&M Consulting [сайт]. – Режим доступа: http://www.acmconsulting.com/data￾downloads/doc_download/105 russian-mobile-market-trends-may-2014.html (26.11.2014).

Thomson, R. The microwaves and ionizing radiation [Текст] / Thomson R., Michaelson S., Howland J. // Aerospace Medicine. – 1967. – V. 38. – P. 252-260.

Tolomei G. Azione del magnetismo sulla germinazione [Книга]. - 1883.

bez.emi.ru Электромагнитные поля и их воздействие на человека. - 15 09 2012 r.. - http://bez-emi.ru/kompyuter.

MobileArsenal.ua Мобильный Арсенал - 02 04 2013 r.. - http://www.mobile-arsenal.com.ua/glossary/standarts/.

Netmonitor.ru Материалы о БС Василеостровского района 04. 05 2014 http://www.netmonitor.ru/vo

Нормативы, доклады:

МР 2.1.10.0061-12 "Методические рекомендации оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест" (утв. Роспотребнадзором 13.04.2012).

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов (с изменениями от 19 декабря 2007 г.).

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

СанПиН № 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (50 Гц).

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях

МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи

Метрологическое обеспечение безопасности труда/Под ред. И.Х. Сологяна. Т.1. Измеряемые параметры опасных и вредных производственных факторов М.: Идз-во стандартов, 1989. - 240 с.

DIN EN 62493 (VDE 0848-493):2010-11; EN 62493:2010 EMF Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields

INCIRP; International Commission on Radiological Protection. Human respiratory tract model for radiological protection. Oxford: Pergamon Press; ICRP Publication 66; 1994.

ANSI/IEEE C 95.3 Measurement of Potentially Hazardous Electromagnetic Fields - RF and Microwave

Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2012 году/ Под редакцией Д.А. Голубева, Н.Д. Сорокина. – СПб.:ООО«Сезам-Принт», 2013. – 168 c

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

## Методика расчета плотности потока электромагнитной энергии

Для расчета ППЭ от БС сотовой связи используются нормированные диаграммы направленности (ДН) антенн и технические характеристики передающих устройств, такие как излучаемая мощность передатчика (Вт), коэффициент усиления антенны (дБ), высота установки антенны от поверхности земли (м), азимут ориентации антенны (град.), угол места (град.). Угол места - вертикальный угол, характеризующий наклон антенны по отношению к вертикальной оси. При расчетах принималось, что излучение с заданной направленностью происходит из точки, принимаемой за фазовый центр антенны.

ДН передающей (приемной) антенны характеризует интенсивность излучения (приема) антенной в различных направлениях (Ковалев Г. И., 2006) Для передающей антенны сотовой связи чаще всего используют ДН по уровню его мощности. В качестве примера приведена паспортная ДН для вертикальной и горизонтальной плоскости в полярной системе координат для антенны KATHREIN (рис. 14).

Рис. 14 - Паспортная диаграмма направленности антенны KATHREIN 741336: а - в горизонтальной плоскости; б - в вертикальной

Направление максимального излучения (0 – рис. 13, а и 7 – рис.14, б) называется главным лепестком антенны. Остальные лепестки ДН антенны являются побочными. Лепесток излучения в сторону обратную главному направлению называется задним лепестком ДН антенны.

Для расчетов ППЭ от антенн БС сотовой связи обычно используют нормированные ДН, которые показывают способность антенны работать на передачу в заданном направлении независимо от мощности, подводимой к ней. В нормированной ДН величина лепестка главного направления излучения принимается за единицу, а боковые лепестки строятся в масштабе относительно главного (Овчинников, 1968).

Нормированная диаграмма направленности представлена на рис.15.

Рис 15. Нормированная диаграмма направленности антенны KATHREIN 741336:

а — в горизонтальной плоскости; б — в вертикальной

Нормирование паспортных значений ДН выполняется для всех горизонтальных углов и вертикальных углов по формулам методических указаний МУК 4.3.1677-03.

Плотность потока электромагнитной энергии (мкВт/см2) определялась с использованием соотношения

П=E2/1,2 (4.2.1)

где Е - вектор напряженности электрического поля.

Вектор напряженности электрического поля определялся по формуле

*K*FВ(θ)*FГ(φ)*exp(iβR) / R, (4.2.2)

где P – излучаемая мощность; D – коэффициент направленного действия при θ = 90° и азимуте, соответствующем максимуму ДН FВ(θ); K – множитель ослабления; FВ(θ), FГ(φ) – проекции на горизонтальную плоскость нормированных ДН в вертикальной и горизонтальной плоскостях соответственно; R – расстояние от геометрического центра до точки на наблюдения, β – волновое число.

Для расчета ППЭ с помощью формул (4.2.1) и (4.2.2) вычисляют, проекции на горизонтальную плоскость Нр для заданной высоты от поверхности земли h. При этом нормированная паспортная диаграмма направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях преобразовывалась в соответствии с заданными высотой установки антенны Н, азимутом Az и углом места Angle (рис. 16). Каждой точке на плоскости Нр соответствуют вертикальный угол θ и горизонтальный угол φ.

= arctg , θ= artcg где x,y – координаты точки на плоскости Hp.

Рис. 16. Схема расчета: О — геометрический центр антенны; Az - азимут; Angle - угол места (отклонение от оси Z); Н - высота установки антенны; h — высота расположения расчетной плоскости Hp над поверхностью земли; θ, θ1 - вертикальные углы направления из геометрического центра антенны в точки наблюдения; φ, φ1, - горизонтальны углы направления из геометрического центра антенны в точки наблюдения

В горизонтальной плоскости Нр на заданной высоте h интенсивность электромагнитного излучения рассчитывается во всех точках от геометрического центра антенны в радиусе 300 м с шагом 20 м (рис. 19). Интенсивность FГ(φ) определялась по нормированной диаграмме направленности в относительных, от 0 до 1, единицах.

Рис. 16. Интенсивность излучения антенны KATHREIN 741336 в проекции на горизонтальную плоскость на высоте h=2 метра.

На рис. 16 изображена интенсивность излучения антенны сотовой связи с азимутом 0 град. Наибольшие значения интенсивности находятся в правой полуплоскости (в первой и четвертой четвертях). Максимальное значение находится в направлении главного лепестка диаграммы направленности, который совпадает с азимутом.

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Список базовый станций на территории Василеостровского района согласно интернет ресурса netmonitor.ru

Cell 1, Cell 2... -  "идентификатор соты". Это параметр, который присваивается оператором каждому сектору каждой БС, и служит для его идентификации;

Ch BSIC - код, используемый в GSM для уникального идентификация базовой станции. Этот код необходим из-за возможного получения мобильным радиотелефоном широковещательного канала более чем одной базовой станции на одной частоте. Это возможно из-за повторного использования частоты в сотовой сети;

Азимут - направление излучателя антенны.

| # | Адрес площадки | Место расположения | Сеll 1 | Сell 2 | Сеll 3 | Сell 4 | Сеll 5 | Сеll 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ch BSIC | Ch BSIC | Ch BSIC | Ch BSIC | Ch BSIC | Ch BSIC |
|  |  |  | Азимут | Азимут | Азимут | Азимут | Азимут | Азимут |
| 1 | СПб, наб. Адмирала Макарова, д. 2 / биржевой проезд, д. 6 . | Институт высокомолекулярных соединений / НИИ клуб "Plaza" |  |  | 463 | 304 | 305 | 306 |
|  |  |  |  |  | 1022 35 | 791 30 | 743 40 | 661 30 |
|  |  |  |  |  | Ю-ЮЗ | СЗ | Ю | Ю-ЮЗ |
| 2 | СПб, ул. Декабристов, д. 25 | На крыше дома | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 |
|  |  |  | 41 23 | 43 22 | 31 24 | 65В 34 | 653 34 | 741 34 |
|  |  |  | С | ЮВ | ЮЗ | С | ЮВ | ЮЗ |
| 3 | СПб, наб. р. Мойки, А 96 | Технический железнодорожный университет | 321 | 322 |  | 324 |  | • |
|  |  |  | 56 22 | 39 25 |  | 6/0 21 |  |  |
|  |  |  | СВ | сз |  | СВ |  |  |
| 4 | СПб, Адмиралтейский проезд, я 1 | Адмиралтейство, на башне между статуй | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 |
|  |  |  | 35 23 | 43 21 | 25 22 | 782 25 | 757 22 | 656 25 |
|  |  |  | СВ | ЮВ | ЮЗ | СВ | ЮВ | ЮЗ |
| 5 | СПб, Малая Морская ул., д. 23 | Бизнес центр 'Белые мечи' (внутри здание) - репитер от БС ив Адмиралтейском проезде, д 1 | - | 352 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 43 21 |  |  |  |  |
| 6 7 | СПб. В 0., 9 пиния, Л. б | Средняя школа №700 | - | - | - | 644 | 845 | 846 |
|  |  |  |  |  |  | 776 33 | 672 33 | 655 33 |
|  |  |  |  |  |  | ЮВ | ЮЗ | С |
|  | СПб, в.О., 22 линия, д. 3 | Запад "Механобр" |  |  | 853 | В54 | 855 |  |
|  |  |  |  |  | 1023 31 | 654 25 | 747 27 |  |
|  |  |  |  |  | СЗ | В | Ю |  |
| 8 | СПб, В.О.. большой пр., д. 34 | 4 -этажное здание на углу 12 линии | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 |
|  |  |  | 53 20 | 1018 20 | 50 21 | 764 21 | 780 20 | 769 20 |
|  |  |  | Ю | Ю-ЮВ | З | С СВ | Ю-ЮВ | 3 |
| 9 | СПб. Большой пр. В. О. д. 102 |  | 961 |  |  | 964 | 965 | 966 |
|  |  | Здание подводного отряда им. С. М. Кирова | 51 22 |  |  | 677 21 | 768 21 | 757 21 |
|  |  |  | с-св |  |  | С СВ | Ю-ЮО | 3 |
| 10 | СПб. В.О., Большой пр..д- 103 | "Ленэкспо". на берегу Шкиперского канала | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 |
|  |  |  | 25 31 | 46 26 | 29 36 | 751 30 | 680 27 | 759 » |
|  |  |  | 0 | Ю | 3-СЭ | В | Ю | з-сз |

| 11 | СПб. пр. Добролюбова, д. 18 | Дворец спорта 'Юбилейный* | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 42 33 | 47 22 | 55 31 | 740 33 | /44 33 | 6/1 33 |
|  |  |  | ЮВ | ЮЗ | СЗ | В | ЮЗ | СЗ |
| 12 | СПб. В. О.. 27 линия, д. 4 | На здании пожарной части | 1251 | 1252 | 1253 |  |  |  |
|  |  |  | 49 36 | 44 26 | 53 36 |  |  |  |
|  |  |  | в | ЮЗ | С-СЗ |  |  |  |
| 13 | СПб, В.О., 7 линия, 17 | ГУП НИИ 'Нептун' | 1371 | 1372 | 1373 | 13/4 | 1375 | 1376 |
|  |  |  | 36 21 | 54 46 | 20 46 | 653 41 | 666 33 | 663 33 |
|  |  |  | СВ | ЮВ | СЗ | С | ЮВ | СЗ |
| 14 | СПб, В О , Средний пр, д 41 | Межфакультетский учебный центр СПбГУ | 1381 | 13В2 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 |
|  |  |  | 29 27 | 25 44 | 62 43 | 660 31 | /94 30 | 796 30 |
|  |  |  | В | ЮЗ | СЗ | В | ЮЗ | СЗ |
| 15 | СПБ, В.О , Детская ул . А 9 | Городская больница | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 |
|  |  |  | 42 30 | 26 30 | 39 27 | /40 Л4 | 793 34 | 670 34 |
|  |  |  | в | Ю | СЗ | В | Ю | СЗ |
| 16 | СПб, В О., 16 я линия, д. 31 | Здание компании "ПетерСтар" (3 антенны на одной трубостойке на южной стене) | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 |
|  |  |  | 37 35 | 32 27 | 40 22 | 788 32 | /60 33 | 779 32 |
|  |  |  | СО | Ю | 3 | со | ю | 3 |
| 17 | СПб. Гаванская ул„ д 49. к. 2 | Здание общежития | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 |
|  |  |  | 43 27 | 33 27 | 1018 27 | 776 26 | ЬВ1 26 | 666 26 |
|  |  |  | ЮВ | ЮЗ | С | ЮВ | ЮЗ | С |
| 18 | СПб. Малый пр. В О., д. 57. и. 3 | Корпус завода 'Эскалатор | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 |
|  |  |  | 33 20 | 35 22 | 44 25 | 739 25 | 658 30 | 660 23 |
|  |  |  | В | ЮЗ | СЗ | В | ЮЗ | СЗ |
| 19 | СПб, В О.. 2-я линия, в. 61/30 лит Л | Отель Home | • |  | - | - | 4195 | 4196 |
|  |  |  |  |  |  |  | 657 26 | 743 21 |
|  |  |  |  |  |  |  | ю ЮЗ | 3 |
| 20 | СПб. В.О., Малый пр., д. 54, К. 4 | ЗАО -Транзас | 4351 | 4352 | 4353 | • |  |  |
|  |  |  | 49 23 | ? | ? |  |  |  |
|  |  |  | в Св | Ю | З-СЗ |  |  |  |
| 21 | СПб. Малая морская ул., д. 14 • | Отела "Петре Палас" | 4471 | 4472 | - | 4484 | 4485 |  |
|  |  |  | 58 22 | 1017 26 |  | 664 4 5 | 672 45 |  |
|  |  |  | 3-СЭ | ЮВ |  | СЗ | Ю |  |
| 22 | СПб, В.О., средний пр., за д. 38 | на стене дома во дворе за магазином "Интерспорт" | 4501 | • | - |  | • | - |
|  |  |  | 1022 21 |  |  |  |  |  |
| 23 | СПб, Сенатская пл„ А- 1 | Конституционный суд РФ (антенн не видно} | 10011 | 10012 | 10013 | 10014 | 10015 | 10016 |
|  |  |  | 41 20 | 28 20 | 1071 23 | 755 20 | /44 20 | /93 22 |
|  |  |  | В-СВ | Ю | З | В-СВ | Ю | ЗСЗ |
| 24 | СПб, В О., 9 я линия, д 60 | Офисное здание | 10091 | 10092 | • |  | • |  |
|  |  |  | 59 20 | 38 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | В | 3 ЮЗ |  |  |  |  |
| 25 | СПб. Большой пр. В. О. д 12 | 3 этажное здание на углу с 4-й линией |  | 11212 |  | 11214 | 11215 | 11216 |
|  |  |  |  | 49 26 |  | 673 20 | 737 20 | 671 21 |

| 26 | СПб, Малый пр. П.С.. д 10 | Производственный корпус завода 'Навигатор' | 11351 | 11352 | 11353 | 11354 | 11355 | 11356 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 33 22 | 27 46 | 38 24 | 669 23 | 762 21 | 660 20 |
|  |  |  | В-ЮВ | З-ЮЗ | С | В-ЮВ | З-ЮЗ | С |
| 27 | СПб. в о.. Кадетская ЛИНИЯ, между домами 27 и 29 | Церковь. святой Екатерины, с разных сторон здания |  | 11932 | 11933 | 11934 | 11935 | 11936 |
|  |  |  |  | 1021 20 | 1018 21 | 779 3 3 | 675 32 | 746 33 |
|  |  |  |  | Ю | З-ЮЗ | С-СЗ | Ю-ЮВ | З-ЮЗ |
| 28 | СПб. В О.. 12 линия, в. 39 | Психоневрологи ноский диспансер N1 {4-зтажчее коричневое здание) | 11951 | 11952 | 11953 | 11954 | 11955 | 11956 |
|  |  |  | 1022 22 | 52 23 | 1016 26 | 674 27 | 670 25 | 664 4 2 |
|  |  |  | С-СВ | Ю | З-СЗ | С-СВ | Ю | З-СЗ |
| 29 | СПб. В О., неличная ул.. д. 20 | НИИ Радиоаппаратуры |  |  |  | 12084 | 12085 | 17086 |
|  |  |  |  |  |  | 651 23 | 657 23 | 663 23 |
|  |  |  |  |  |  | СВ | ЮВ | 3 |
| 30 | В.О . Средний пр., д 22/42 | желтое здание на углу 5-й линии | 12261 | 12262 | 12263 | 12264 | 12265 | 12266 |
|  |  |  | 31 26 | 33 21 | 56 20 | 786 2 4 | 738 21 | 669 44 |
|  |  |  | 8 | ЮЗ | СЗ | В | ЮЗ | СЗ |
| 31 | СПб, В О., 12 линия, Я | Институт радиотехники | 12281 | 12282 | 12283 | 12284 | 12285 | 12286 |
|  |  |  | 43 24 | 64 33 | 29 21 | 67В 23 | 747 23 | 651 20 |
|  |  |  | С-СВ | Ю-ЮО | 3 | С-СВ | Ю-ЮВ | 3 |
| 32 | СПб. В О.. большой пр., д. 73 | На вышке 9 пожарной части | 12561 | 12562 | 12563 | 12564 | 12565 | 12566 |
|  |  |  | 1016 24 | 37 25 | 27 22 | 679 26 | 738 22 | 746 22 |
|  |  |  | В | Ю | 3 | В | Ю | 3 |
| 33 | СПб. 0.О., Шкиперский проток. А. 5 | Общежитие горного института | 13291 | 13292 | 13293 | 13294 | 13295 | 13296 |
|  |  |  | 1021 21 | 64 20 | 48 43 | 652 20 | 672 22 | 668 20 |
|  |  |  | В | ЮЗ | С | В | ЮЗ | С |
| 34 | СПб, О.О., 8-я линий, дд. 11-13 / Днепровский пер., л и | Отель "Кокос‘ (внутри Здания) | 13421 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1020 21 |  |  |  |  |  |
| 35 | СПб, В О.. 17-я линия, д 22 / 18 я линия, д. 31 | бизнес центр "Сенатор" | 14661 | • |  |  |  |  |
|  |  |  | 1019 21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • |  |  |  |  |  |
| 36 | С Л б, паб. р Смоленки, д 5-7, лит. 3 | "Рот Фронт" | 15361 | 15362 | 15363 | 15364 | 15365 | 15366 |
|  |  |  | 39 22 | 49 22 | 1017 21 | 658 20 | 791 21 | 768 20 |
|  |  |  | В | Ю | СЗ | В | Ю | а |
| 37 | СПб. В.О.. ул. Кораблестроителей, д. 14 | Гостиница "Прибалтийская" | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 |
|  |  |  | 34 46 | 54 43 | 61 21 | 778 30 | 783 47 | 787 30 |
|  |  |  | С | юв | ЮЗ | С | ЮВ | ЮЗ |
| 38 | СПб, пр. Кима, д. 22 / пер. Каковского, я 1 | Морская имела М | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 |
|  |  |  | 47 30 | 59 30 | 63 44 | 766 22 | 771 35 | /81 34 |
|  |  |  | В | ЮЗ | СЗ | В | ЮЗ | СЗ |
| 39 | СПб, Ремесленная ул.. д 2 |  | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 |
|  |  | Промышленное здание (на западной стороне) | 25 32 | 34 40 | 37 22 | 739 31 | 655 36 | /59 27 |
|  |  |  | В | ЮЗ | С | В | ЮЗ | С |
| 40 | СПб. Новосмоленская д. 6. | Жилой дом | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 |
|  |  |  | 04 36 | 61 40 | 33 45 | 74 2 3 5 | 746 21 | 738 20 |
| 41 | СПС. Ждановская ул..д. 19 | На трубе котельной вику им. А.Ф.Можайского | 1551 | 1552 |  | 1554 | 1555 |  |
|  |  |  | 51 25 | 31 21 |  | 737 74 | 749 22 |  |
|  |  |  | СВ | Ю |  | СВ | ЮВ |  |
| 42 | СПб. В О., ул. Кораблестроителей, Д. 14 | Гостиница "Прибалтийская" | 3341 |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 27 20 | - |  |  |  |  |
| 43 | СПБ, Уральская ул., Д 79 | Супермаркет "Лента" | 11181 | 11182 | 11183 |  | - | - |
|  |  |  | 1019 25 | 1023 26 | 55 21 | - |  |  |
|  |  |  | СВ | ю | 3 |  |  |  |
| 44 | СПб. 8 0 , ул Нахимова, д 1 | Жилой дом, западная часть (у перекрестка ул Нахимова и Наличной) | 12531 | 12532 | 12533 | 12534 | 12535 | 12536 |
|  |  |  | 1020 43 | 62 23 | 32 31 | 655 43 | 66? 37 | 737 34 |
|  |  |  | С СВ | Ю© | 3 | С СВ | ЮВ | 3 |
| 45 | СПб. Налаяна ул.. Д Д4. к. 2 | Здание общежития | 12541 | 12542 | 12543 | 12544 | 12545 | 12546 |
|  |  |  | 57 37 | 41 46 | 37 43 | 786 30 | 767 21 | 792 43 |
|  |  |  | в | ЮЗ | СЗ | В | ЮЗ | СЗ |
| 46 | СПб, ул Кораблестроителей, Д 40. к. 1 | Жилой дом | 12601 |  | 17603 | 17604 | 17605 | 12606 |
|  |  |  | 1021 20 |  | 64 22 | 665 41 | 761 41 | 674 40 |
|  |  |  | С |  | 3 | С | ЮВ | 3 |
| 47 | СПб, 8 0., ул Беринга, д. 27, к. б (Д 27и) | Офисное здание, антенны год козырьком крыши | - | - | - | 18764 | 18765 | 16766 |
|  |  |  |  |  |  | 679 20 | 761 20 | 740 20 |
|  |  |  |  |  |  | СВ | Ю | СЗ |
| 48 | СПб, В.О., 4 линия, Д 43 | Университет МВД -заочный факультет | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 |  | 1151 |
|  |  |  | 107 04 | 109 52 | 114 01 | 724 50 |  | 825 46 |
|  |  |  | С | юв | 3-ЮЭ | СВ |  | 3-ЮЭ |
| 49 | СПб. наб. канала Грибоедова, д 83 | 7-этамиое жилое здание | 33151 | 33152 | 1381 | 33148 | 33149 | 33150 |
|  |  |  | 93 50 | 7 75 | 98 12 | 706 32 | 697 52 | 692 64 |
|  |  |  | СВ | ЮВ | ЮЗ | СВ | ЮВ | ЮЗ |
| 50 | СПб. наб. реки Фонтанки, д. 119 | Жилой дом | 2464 | 2465 | 2466 |  | 2467 • | 2468 |
|  |  |  | 14 34 | 95 67 | 9? 33 | - | 735 35 | 809 73 |
|  |  |  | СВ | ю-юв | 3 |  | О-Юб | 3 |
| 51 | СПб, Кожевенная линия, д. 5 | Производственный корпус сталепрокатного завода | 3335 | 3336 | 3337 |  | 3338 | 3339 |
|  |  |  | 3 06 | 17 77 | 95 45 | - | вое 15 | 833 24 |
|  |  |  | о-св | Ю-ЮЗ | СЗ |  | Ю-ЮЗ | СЗ |
| 52 | СПб, Малая Морская ул., д. 14 | Отель "Петре Палас" | 10069 | 8989 | 3704 | 13119 | 8990 | 3705 |
|  |  |  | 95 55 | 21 56 | 109 74 | 828 64 | 699 50 | 697 66 |
|  |  |  | В-СВ | ю-юз | СЗ | В СВ | Ю ЮЗ | СЗ |
| 54 | СПб. В О.. 11 линия, д. 18 | 2-этакное здание | 29089 | 29090 |  | 4079 | 4769 |  |
|  |  |  | 117 55 | 119 17 |  | 814 71 | 734 70 |  |
|  |  |  | С | Ю |  | С | ю |  |
| 55 | СПб. О.О.. 2 линия, Д 23 | Государсгвеиный гидрологический институт | 29083 | 29084 | 29085 | 29086 | 4209 | 29СВ8 |
|  |  |  | 99 12 | 119 71 | 105 03 | 844 55 | Я41 23 | 704 56 |
|  |  |  | СВ | а юв | СЗ | СВ | в-юв | СЗ |
| 56 | СПб. в.О.. Большой пр., д. 80 | Бизнес центр | 4456 | - | 4457 | 445В |  | 4459 |
|  |  | "Сенатор' | 93 30 |  | 89 45 | 691 00 | - | 829 05 |

| 57 | СПб, В.О., средний пр., д. 31/7 линия, д 52 | Физико- математический лицей №30 (основной корпус) | 29075 | 29076 | 4869 | 29077 | 29078 | 4870 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 94 74 | 92 20 | 89 52 | 833 66 | 730 43 | 708 77 |
|  |  |  | СВ | Ю | 3 . | СВ | Ю | 3 |
| 58 | СПб, В.О. Средне гаванский пр.. д. 12 • Обсел иная ул.. д. 10 | На соседних жилых домах | 5253 | 5255 | 5257 | 5254 | 5756 | 5758 |
|  |  |  | 16 30 | 93 54 | 89-10 | 669 45 | 716 74 | 725 43 |
|  |  |  | о-юв | ЮЗ | с-сз | В-ЮО | ЮЗ | С-СЗ |
| 59 | СПб. ВО. Волгой пр.. д. 103 | ЛенЭкспо, павильон 7 | 5807 |  | - |  | • | * |
|  |  |  | 105 63 |  |  |  |  |  |
| 60 | СПб. Малый пр. 8.0.. д. 57. и 3 | мачта на производствен мои корпусе завода "Эскалатор' (ближняя к Малому пр.) | 6544 | 6550 | 6545 | 6546 | 6547 | 6548 |
|  |  |  | 12 65 | 4 77 | 100 56 | 702 51 | 844 60 | 731 13 |
|  |  |  | С | в-юв | ЮЗ | С | В-ЮВ | ЮЗ |
| 61 | СПб. В О . Малый пр . д 70 | 5-этажимй жилой дои | 8551 | 8553 | 8555 | 8552 | 8554 | 8556 |
|  |  |  | 105 14 | 95 И | 100 13 | 683 77 | 719 21 | 816 32 |
|  |  |  | в | Ю | з-сз | В | Ю | З-СЗ |
| 62 | СПб. пр Римского-Корсакова. д 65/ мастерская ул.. д. 11 | на жилом доме | 8594 | 8593 | 8597 | 8591 | 8590 | 8589 |
|  |  |  | 22 16 | 98 47 | 10 54 | 829 31 | 707 0 5 | 712 44 |
|  |  |  | С-СВ | Ю-ЮВ | З-СЗ | С-СВ | Ю-ЮВ | З-СЗ |
| 63 | СПб, В.О., Мичманская уя., д. 2 | 12 ложный жилой дом. антенны наверху стен в стеклянных "колпаках' | 9176 | 9177 | 9178 | 9179 | 9187 | 9188 |
|  |  |  | 16 12 | 109 76 | 97 45 | 027 03 | 814 21 | 844 00 |
|  |  |  | С-СВ | В-ЮВ | з-юз | С-СВ | В-ЮВ | З-ЮЗ |
| 64 65 | СПб. Большая морская уд., д 61 | АО "ЛенСвязь" | 9228 | 33072 | 33073 |  | 33074 | 33075 |
|  |  |  | 7 35 | 102 40 | 19 73 |  | 687 67 | 699 2$ |
|  |  |  | С | Ю-ЮВ | 3 |  | Ю-ЮВ | 3 |
|  | Спб. В.О.. косая линия, д. 35 | На мачте |  |  |  | 9243 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 715 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 66 | Спб. В.О.. косая линия, д. 12 | 3-этажное офисное здание | 9880 | 9881 | 9882 | • | 9883 | 9884 |
|  |  |  | 13 74 | 13 76 | 115 36 |  | 718 31 | 723 72 |
|  |  |  | В ЮВ | 3 | С |  | 3 | С |
| 67 | СПб, В.О., 9 линии, А 36 38 | На стыке зданий торгового центра ' Остров' | 10201 |  |  | 10202 | - | * |
|  |  |  | 124 01 |  |  | 836 40 |  |  |
|  |  |  | В-СВ |  |  | В-СВ |  |  |
| 6Я | СПб. ул. Кораблестрои телей, 32 | В жилом комплекса "Морской фасад/каскад* |  | * | 10276 |  | 10275 | 10278 |
|  |  |  |  |  | 113 71 |  | 726 35 | 734 51 |
|  |  |  |  |  | Ю ЮЗ |  | В | Ю-ЮЗ |
| 69 | СПб. В О . ул. Беринга, я 27, к 6 (А. 27м) | Офисное здание (комплекс "Невисе"), стойка но крыше | 11209 |  | 11207 |  | - | 11208 |
|  |  |  | 102 60 |  | 90 25 | * |  | 842 01 |
|  |  |  | С СВ |  | 3 |  |  | 3 |
| 70 | СПб, Театральная 11Я-, д. 3 | Консерватория | 11417 | 11418 | 11419 | 11420 | 11421 | 11422 |
|  |  |  | 18 44 | 20 33 | 124 41 | 825 16 | 798 40 | 691 16 |
|  |  |  | В | ЮЗ | ССЗ | В | ЮЗ | с-сз |
| 71 | СПб. ул. Нахимова, д. 1 (со стороны ул Бери инга) | На жилом доме (1-й и 2-й сектор в "колпаках") | 11439 | 11441 | 11443 | 11440 | 11442 | 11444 |
|  |  |  | 107 61 | 93 63 | 23 32 | 725 13 | 790 10 | 822 12 |
|  |  |  | С-СВ | Ю-ЮВ | 3 | С СВ | Ю-Ю6 | 3 |

| 72 | СПб. ВО., Малый пр.. а. 13/5 линия. я 64 | Жилой дон (на крыше и стене) | 12247 | 12244 | 12245 | 12246 | 12248 | 12249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21 33 | 100 17 | 109 40 | 635 10 | 726 65 | 688 75 |
|  |  |  | СВ | Ю-ЮО | З-ЮЗ | СВ | Ю-ЮВ | З-ЮЗ |
| 73 | СПб, ул. Декабристов, д. 21 | На крыше двухэтажного особняка | 31076 | 33077 | 12919 |  |  |  |
|  |  |  | 17 76 | 115 75 | 9 11 |  |  |  |
|  |  |  | В | ЮЗ | СЗ |  |  |  |
| 74 | СПб, В.О., 11-и линия, д. 50 | "Наш отель*, на крыше | 13860 | 1386? | 13864 | 11861 | 13863 | 13865 |
|  |  |  | 14 13' | 112 73 | 23 62 | 705 17 | 728 47 | 828 17 |
|  |  |  | С | 0 | З-ЮЗ | С | 0 | З-ЮЗ |
| 75 | СПб, 8.О.. Средний пр., д. 87 | Бассейн ВМФ | 16303 | 16304 | 16305 |  | 16306 | 16307 |
|  |  |  | 18 41 | 107 57 | 117 36 |  | 800 41 | 837 70 |
|  |  |  | С-СВ | Юв | ЮЗ |  | ЮВ | ЮЗ |
| 76 | СПб, ул. Кораблестроителей, Я 16. К 1 | 9-этажный ЖИЛОЙ ДОМ | 25001 | 25066 | 25160 | 2506/ |  | 25178 |
|  |  |  | 2 01 | 115 25 | 112 22 | 836 42 |  | 730 71 |
|  |  |  | В СВ | Ю | СЗ | в СО |  | СЗ |
| 77 | СПб. В 0.. Гавайская ул , д. 20 22 | ТСЖ "Гаванская 22“ | 25002 |  |  |  |  | • |
|  |  |  | 14 10 |  |  |  |  |  |
| 76 | СПб. 0.0.. ул. Нахимова, д. 5, к. 5 | АТС 355/356 | 25003 | 25004 | 25119 | 25120 | 25121 | 25122 |
|  |  |  | ИЗ 50 | 12 30 | 10? 41 | 725 45 | 827 55 | 689 73 |
|  |  |  | СВ | Ю | СЗ | СВ | Ю | СЗ |
| 79 | СПб. В О., 16 линий, д. 55 | Средняя школа N 11 | 25011 | 25012 | 25013 | 25036 | 25037 | 25038 |
|  |  |  | 8 20 | 94 33 | 664 | 824 52 | 810 61 | 876 77 |
|  |  |  | СО | ЮО | ЮЗ | СО | ЮВ | ЮЗ |
| 80 | СПб, ВО., 11 линия, д. 66 | Торговый дом "ЕЛЬ" | 25046 | 25047 | 25096 | 25048 | 25049 | 25018 |
|  |  |  | 91 76 | 98 21 | 105 56 | 683 66 | 695 36 | 693 77 |
|  |  |  | СО | Ю | СЗ | се | Ю | СЗ |
| 81 | СПб. ВО.. Бол «иной пр., между донами 98 и 102 | На трубе котельной в глубине огороженного квартала | 25023 | 25024 |  | 25068 | 25076 |  |
|  |  |  | 107 00 | 7 23 |  | 692 20 | 734 56 |  |
|  |  |  | С | ЮО |  | С . | ЮО |  |
| 82 | СПб, ил. Морской Славы, д. 1 | морской вокзал | 75025 | 25092 |  | 25026 |  |  |
|  |  |  | 19 64 | 105 03 |  | 721 73 |  |  |
|  |  |  | СО |  |  | СО |  |  |
| 8.3 | СПб. Шкиперский проток, я 5 | Общежитие института | 25029 | 25030 | 25031 | 25110 | 25111 | 25112 |
|  |  |  | 97 20 | X 35 | 111 34 | 004 11 | 802 00 | 813 22 |
|  |  |  | В | ЮЗ | С | в | ЮЗ | С |
| 84 | СПб, В.О., ул. Кораблестроителей, Д 14 | Гостиница "Прибалтийская" | 25042 | 25043 | 25044 | 25045 | 25104 | 25107 |
|  |  |  | 14 42 | 5 26 | 119 45 | 804 24 | 722 00 | 823 44 |
|  |  |  | В | ЮЗ | СЗ | в | ЮЗ | СЗ |
| 85 | СПб. Детская ул.. я 9 | Покровская больница | 25054 | 25055 | 25056 | 25057 | 25058 | 25059 |
|  |  |  | 22 57 | 101 24 | 4 62 | 687 72 | 700 75 | /08 50 |
|  |  |  | СВ | Ю | СЗ | СВ | Ю | СЗ |
| 86 | СПб, 8.О., 24 линия, д. 15 | НИИ Высоковольтной аппаратуры | 25060 | 25061 | 25065 | 25075 | 25069 | 25074 |
|  |  |  | 117 74 | 10 23 | 109 00 | 829 65 | 698 73 | 806 65 |
|  |  |  | 0 | ЮЗ | СЗ | в | ЮЗ | СЗ |
| 87 | СПб, 8.О., большой пр.. д. 103, к. 5 | ЛенЭкспо. 5-ый павильон |  | 25062 |  |  | 25063 |  |
|  |  |  |  | 11345 |  |  | 687 25 |  |
|  |  |  |  | ЮО |  |  | ЮО |  |

| 87 | СЛ6. ВО.. Малый пр.. Д 88 А | На территории НИИ Радиоаппаратуры (с улицы не видна) | 25064 | 25161 | 25162 | 25163 | 25164 | 25175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16 55 | 98 35 | 9647 | 729 42 | 844 52 | 703 63 |
|  |  |  | В | Ю-ЮЗ | ссз | В | Ю ЮЗ | ССЗ |
| 88 | СЛО. ул. Кораблестроителей, д. 21-0. к. 1 | офисное здание ЗАО "СПиК" | 25078 | 25079 |  |  | - |  |
|  |  |  | 18 43 . | 11В ЗЬ |  |  |  |  |
|  |  |  | С-СВ | в-юв |  |  |  |  |
| 89 | СПб. В О., 16 я линия, л 31 | Здание 'ПетерСтар' | 25086 | 25087 | 25088 | 2 5069 | 25090 | 25091 |
|  |  |  | 21 07' | 90 64 | 124 62 | 834 47 | 685 75 | 729 56 |
|  |  |  | С | ЮВ | 3 | С | ЮВ | 3 |
| 90 | СПб, Средний пр. В О., д. 48 | Театр Сатиры | 25113 | 25114 | 25115 | 25116 | 25117 | 25118 |
|  |  |  | 100 64 | 16 10 | 2 41 | 724 16 | 726 34 | 798 52 |
|  |  |  | СВ | Ю | СЗ | СВ | Ю | СЗ |
| 91 | СПб, В.О., 18 пинии, д. 9 | На жилом доме | 25)41 | 25142 | 25143 | 25144 | 25145 | 25146 |
|  |  |  | 105 01 | 1 01 | 5 73 | 827 23 | 715 66 | 804 31 |
|  |  |  | В | ЮЗ | СЗ | В | ЮЗ | СЗ |
| 92 | СПб. 8.0.. маличная ул.. д. 36. к. 5 | 9 этажный дом (на северо-западном углу) | 25151 | 25152 | 25153 | 25154 |  | 25156 |
|  |  |  | 91 50 | 89 16 | 93 50 | 806 55 | - | 722 20 |
|  |  |  | С-СВ | ЮВ | 3 | С-СВ |  | 3 |
| 93 | СПб. Гаванская ул., Л 54- | Средняя школа N19 | 25165 | 25166 | 25167 | 25168 | 25169 | 25170 |
|  |  |  | 115 71 | 8 32 | 3 72 | 715 03 | 710 54 | /35 33 |
|  |  |  | ЮВ | ЮЗ | С | ЮВ | ЮЗ | С |
| 94 | СПб, В.О., 20 пинии, д. 21 | На здании одного из корпусов ВСЕГЕИ | 25171 | 251/2 | 25173 | 25174 | 25176 | 25177 |
|  |  |  | 14 02 | 100 61 | 91 33 | 724 02 | 706 04 | 704 27 |
|  |  |  | СВ | ЮВ | 3 | СВ | ЮВ | 3 |
| 95 | СПб. В.О., 6 линия, Д 17 | Жилой дом. во дворе | 29005 | 29006 | 79007 | 29008 | 29009 | 29010 |
|  |  |  | 8 10 | 113 36 | 18 35 | 638 43 | 689 33 | 844 27 |
|  |  |  | с-св | в-юв | З-ЮЗ | С-СВ | В-ЮВ | З-ЮЗ |
| 96 | СПб. В.О.. Средний пр., д. 36 / 9 линия, д. 40 | Торговый центр "Остров" | 29051 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 107 63 |  |  |  |  |  |
| 97 | СПб, в.о„ косая пинии, д. 16 | На корпусе балтийского завода | 33183 | 33189 | 33190 | 33191 | 33192 | 33193 |
|  |  |  | 114 74 | 101 50 | 116 12 | 80? 37 | 806 72 | 815 ОО |
|  |  |  | В | ю-юз | ССЗ | В | ЮЮЗ | С-СЗ |
| 98 | СПб. В.О.. 27 пиния, д. 1/45 | На корпусе Горного Института | 33200 | 33201 | 33202 | 33203 | 33204 | 33205 |
|  |  |  | 16 16 | 2347 | 20 30 | 831 23 | 700 56 | 694 26 |
|  |  |  | С8 | ЮВ | СЗ | се | ЮЗ | СЗ |
| 99 | СПб. В.О.. Кадетская линия, между донами 27 и 29 | Церковь свитой Екатерины, с разных сторон здания | 512 | ? | 541 | - |  | 542 |
|  |  |  | 23 52 | ? | 96 31 |  |  | 701 52 |
|  |  |  | В | ю-юв | З-ЮЗ |  |  | З-ЮЗ |
| 100 | ело. во. Университетская наб. д. 17 | Институт живописи, скульптуры и архитектуры И.С.Репина (со стороны двора) | 522 | 521 | 524 | 523 |  | 525 |
|  |  |  | 14 10 | 94 26 | 4 76 | 836 16 |  | 721 26 |
|  |  |  | С | • | З-ЮЗ | С |  | З-ЮЗ |
| 101 | СПб, В О , 1-я линия, д. 40 и д -12 | Жилые дома | 706 | 704 | 707 | 702 | 705 | 708 |
|  |  |  | 112 64 | 20 63 | 11 45 | 706 12 | 728 60 | 721 06 |
|  |  |  | В | ЮЗ | О | В | ЮЗ | СЗ |
| 102 | СПб. В 0., Средний пр . Д 4 | Швейная фабрика 'невский стиле", на производственной | • | 1062 | 1063 | • | 1061 | 1064 |
|  |  |  |  | 110 40 | 2 53 |  | 729 63 | 812 14 |

| 103 | СПб, пр Добролюбова, я 21 | Жилой дои | 1773 | 1774 | 1776 |  | 1775 | 1777 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 23 55 | 12 04 | 5 03 |  | 842 51 | 840 23 |
|  |  |  | СВ | ЮЗ | СЗ |  | ЮЗ | СЗ |
| 104 | СПб, Малый пр В.О..д. 10 | Производственный корпус завода "Навигатор" |  | 4261 | 4262 |  | 4263 | 4264 |
|  |  |  |  | 94 21 | 95 64 |  | 700 13 | 724 3 7 |
|  |  |  |  | ОВ | "с-сз |  | юв | С-СЗ |
| 105 | СПб, ВО.. Биржевая линия, д 14 | На крыше здания | 7152 | 7159 | 7168 | 7169 | 7170 | 12799 |
|  |  |  | 18 27 | 105 60 | 108 74 | 874 73 | 816 55 | 734 71 |
|  |  |  | В СВ | Ю | 3 | В СВ | Ю | 3 |
| 106 | СПб, Галерная ул., д 5 / Английская наб., д 6 | на офисных зданиях (внутри и снаружи) | 91В9 | 9190 | 10613 | 9194 | 9191 | 10596 |
|  |  |  | 16 47 | 15 20 | 114 23 | 801 41 | 818 66 | 722 41 |
|  |  |  | с-св | ю-юо | юз | С-СЗ | Ю ЮВ | ЮЗ |
| 107 | СПб, Адмиралтейский проезд, д 1 | Адмиралтейство, юго-западное крыло | - |  | 13970 |  |  | 10352 |
|  |  |  |  |  | 1706 |  |  | 704 22 |
|  |  |  |  |  | ЮЗ |  |  | ЮЗ |
| 108 | Спб, В. О. 9-я линия, д 11 | Крыша Отеля | 13657 | 13658 | - |  | • | - |
|  |  |  | 111 23 | 5 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | • | В-СВ |  |  |  |  |
| 109 | Спб, Университетская наб., д. 7-9 | На бывшей здании НИФИ во дворе Университета | 29189 | 16959 | 29190 | 2919? |  | 29193 |
|  |  |  | 322 | 22 52 | 5 74 | 840 30 |  | 827 33 |
|  |  |  | С-СВ | В | Ю | с-си |  | и |
| 110 | СПб, В О-, Между 11 и 12 линиями, | В глубиие закрытого квартала (с улиц*, не видна) | 29013 | 29015 | 29017 | 29018 | 29020 | 29021 |
|  |  |  | 89 07 | 96 17 | 11041 | 821 37 | 708 56 | 816 57 |
|  |  |  | В | З-ЮЗ | с-сз | В | З-ЮЗ | С-СЗ |
| 111 | СПб, Малая морская ул„ д. 8 | Жилые дома | 29065 | 29066 | 2906/ | 29092 |  | 29104 |
|  |  |  | 734 | 23 76 | 92 36 | /30 36 |  | 709 06 |
|  |  |  | юв | ЮЗ | СЗ | ЮВ |  | СЗ |
| 112 | СПб, В.О.. 7 линия, А. 18 | Юридический факультет СПбГУ | 29079 | 29080 |  | 79081 | 29062 |  |
|  |  |  | 8 77 | 93 45 |  | 694 30 | 812 72 |  |
|  |  |  | СЗ | С8 |  | СЗ | СВ |  |

--