Санкт-Петербургский государственный университет

Сиавичай Мендоса Мария Хосе

Выпускная квалификационная работа

Исследование спектра поглощения гексафторизопропанола

в области обертонов валентного колебания группы ОН.

Уровень образования: магистратура

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика

Основная образовательная программа: ВМ 5510.2021 Прикладные физика и математика

Научный руководитель: доцент кафедры молекулярной спектроскопии, канд. ф-.м. н., доцент

Меликова Сона Меджидовна

Рецензент: эксперт-физик ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, канд. ф.-м. н. Голубкова Ольга Сергеевна

Санкт-Петербург

2023

Оглавление:

Введение												3

Содержание											4

- Литературный обзор									4

- Описание эксперимента								6

- Квантово-химический расчет структуры, электронной энергии и колебательного спектра HFIP  в гармоническом приближении		9

- Ангармонический расчет интенсивностей

первого и второго обертона HFIP							14

Заключение											20

Список использованных ресурсных центов СПбГУ					21

Список использованной литературы							22

Введение

В работе исследованы инфракрасные спектры молекулы Гексафторизопропанола (CF3)2-CH-OH (в англоязычной литературе принято сокращение: HFIP). Получены экспериментальные спектры поглощения HFIP  в газовой фазе при комнатной температуре в области основных колебаний HFIP, а также в области первого и второго обертонов моды ОН. Кроме того, с использованием пакета программ Gaussian 16 выполнен квантово-химический расчет структуры молекулы (определены дины связей, валентные углы между связями и двугранные углы между плоскостями) и электронная энергия. Рассчитан колебательный спектр молекулы в гармоническом приближении. Для оценки интенсивностей первого и второго обертона по моде ОН были использованы формулы, полученные по теории возмущений в двухатомном приближении в работе [1].  Для определения ангармонических параметров, входящих в эти формулы, проводилось поточечное сканирование поверхностей потенциальной функции и функции дипольного момента c использованием пакета Gaussian 16  с использованием того же базисного набора. Результаты работы доложены на Всероссийской конференции "Наука СПбГУ-2022" [2].

Литературный обзор.

Инфракрасные спектры гексафторизопропанола (HFIP) в низкотемпературных матрицах впервые были изучены в работе Барнса и др. в 1972 г. [3]. В этой работе получены спектры в Ar, N2  и CO  матрицах при 20К, приведены частоты колебаний в основной области и их отнесение. Обсуждается наличие двух устойчивых конформеров HFIP.

В работе [4] 1973 г. получены ИК спектры газообразного HFIP, спектры жидкости и твердой фазы, а также спектры комбинационного рассеяния (КР) жидкости. Впервые определены частоты первого обертона по моде ОН для двух конформеров в газовой фазе (7240 и 7150 см-1).

В работе [5] 1988 г. изучены спектры HFIP  в далекой ИК области (FIR) в газовой фазе  и спектр КР жидкости. Проведена оценка высоты барьеров для внутреннего вращения по двугранному углу HOCH.

Наконец, в сравнительно недавней работе 2008 г. [6], получены спектры растворов HFIP  в CCl4 при комнатной температуре и проведен квантово-химический расчет с использованием теории функционала плотности (DFT) на уровне B3LYP/6-311++G(df,pd). Рассчитана геометрия, определены энергии для двух конформеров, рассчитан колебательный спектр. С использованием результатов расчета проведено отнесение полос в ИК спектрах двух конформеров, отличающихся двугранным углом H3O2C1H9 (см. Рисунки 1 и 2).

Рис. 1 Конформер HFIP - ap (antiperiplanar).

Рис. 2. Конформер HFIP- sc (synclinal).

Описание эксперимента.

Спектры поглощения HFIP измерялись на Фурье-спектрометре Nicolet-6700 (Рис. 3), с разрешением 0.5 см-1.

Рис.3 Внешний вид FTIR спектрометра NICOLET 6700.

Спектрометр имеет два кюветных отделения и возможность использования 4 приемников ИК излучения. В нашей работе мы использовали приемник DTGS  для средней ИК области и светоделитель KBr в средней ИК области (500 – 5000 см-1) и приемник InSb в сочетании со светоделителем из CaF2  в ближней ИК (2000 – 12000 см-1). Для избавления от мешающего поглощения атмосферных газов (H20, CO2)  прибор продувался осушенным воздухом.

Образец HFIP в виде капли помещался в газовую кювету с длиной оптического пути 10 см (См. Рис. 4).

Рис 4. Кювета для исследования образцов в газовой фазе.

Капля вещества испарялась и мы наблюдали спектр поглощения насыщенного пара HFIP  при температуре 20 С (~ 100 мм ртутного столба). Окна кюветы можно менять, мы использовали окна из KBr для средней ИК области  и флюорит CaF2  для ближней ИК.

Полученные экспериментальные спектры HFIP в области основного колебания по моде ОН и первого и второго обертонов приведены на Рисунках 5, 6, 7.

Рис. 5. Спектр поглощения HFIP  в области основного колебания v(OH).

Рис. 6 Спектр поглощения HFIP в области первого обертона по моде OH.

Рис. 7 Спектр поглощения HFIP в области второго обертона по моде ОН.

Квантово-химический расчет структуры, электронной энергии и колебательного спектра HFIP  в гармоническом приближении.

Расчеты DFT проводились с помощью пакета программ Gaussian 16.

Были исследованы молекулярные структуры, определены колебательные частоты и инфракрасные интенсивности антиперипланарного (ap) и синклинального (sc) конформеров 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанола (HFIP). При этом был использован метод функционала плотности (B3LYP) с использованием расширенного базисного набора 6-311++G(df,pd). Результаты расчета приведены в Таблицах 1-5.

Таблица 1. Выбранные геометрические параметры (длины связей в Å, валентные углы в градусах) и энергии (Hartree) конформера HFIP-ap.

|  | наш расчет [6] |
| --- | --- |
| C1-C8 | 1.544 | 1.545 |
| C1-C4 | 1.544 | 1.545 |
| C1-H9 | 1.091 | 1.091 |
| C1-O2 | 1.396 | 1.396 |
| O2-H3 | 0.966 | 0.965 |
| C8-F10 | 1.339 | 1.339 |
| C4-C1-C8 | 113.8 | 114.2 |
| O2-C1-C8 | 110.5 | 110.5 |
| O2-C1-C4 | 110.5 | 110.6 |
| C8-C1-H9 | 106.9 | 106.8 |
| C4-C1-H9 | 106.9 | 106.5 |
| O2-C1-H9 | 107.8 | 107.5 |
| C1-O2-H3 | 109.4 | 109.6 |
| C1-C8-F10 | 109.4 | 109.4 |
| H9-C1-O2-H3 | 180.0 | 180.0 |
| H9-C1-C4-F6 | 57.1 | 56.9 |
| H9-C1-C8-F10 | -57.1 | -56.8 |
| C4-C1-O2-H3 | -63.4 | -63.7 |
| C8-C1-02-H3 | 63.4 | 63.7 |
| H9-C1-C4-F6 | 57.1 | 56.9 |
| H9-C1-C8-F10 | -57.1 | -56.8 |
| E, a.u. | -790.098885 | -790.08859 |
| (E | 0 | 0 |

Таблица 2. Выбранные геометрические параметры (длины связей в Å, валентные углы в градусах) и энергии (Hartree) конформера sc HFIP-sc.

|  | наш расчет [6] |
| --- | --- |
| C1-C6 | 1.539 | 1.532 |
| C1-C5 | 1.544 | 1.550 |
| C1-H2 | 1.097 | 1.096 |
| C1-O3 | 1.397 | 1.398 |
| O3-H4 | 0.963 | 0.962 |
| C6-F11 | 1.340 | 1.342 |
| C5-C1-C6 | 113.6 | 114.0 |
| O3-C1-C6 | 106.7 | 106.6 |
| O3-C1-C5 | 111.1 | 111.0 |
| H2-C1-C6 | 106.1 | 106.2 |
| H2-C1-C5 | 106.0 | 106.0 |
| H2-C1-O3 |  | 113.0 |
| C1-O3-H4 | 109.6 | 109.6 |
| C1-C6-F11 | 109.4 | 109.4 |
| H2-C1-C3-H4 | 55.6978 | -53.1 |
| H2-C1-C5-F9 | -69.9 | 69.6 |
| H2-C1-C6-F11 | 57.0 | 56.0 |
| C5-C1-O3-H4 | -63.5 | 65.8 |
| C6-C1-O3-H4 | 172.2 | -169.5 |
| H2-C1-C5-F9 | -69.9 | 69.6 |
| H2-C1-C6-F11 | 57.0 | -56.0 |
| E a.u. | -790.096898 | -790.08670 |
| (E, kJ/mol | 5.2 | 4.3 |

Таблица 3. Выбранные колебательные частоты конформера ap (см-1).

| No | CALCULATIONS | EXPERIMENT Ar матрица |
| --- | --- | --- |
|  | наш расчет [6] | ν |
| 1 | 3791 | 3794 | 3604 |
| 2 | 3106 | 3104 | 2994 |
| 3 | 1425 | 1423 | 1415 |
| 4 | 1376 | 1378 | 1380 |
| 5 | 1309 | 1307 | 1311 |
| 6 | 1270 | 1270 | 1271 |
| 7 | 1244 | 1245 | 1243 |
| 8 | 1228 | 1227 | * |
| 9 | 1197 | 1196 | 1202 |
| 10 | 1168 | 1168 | * |
| 11 | 1113 | 1115 | 1113 |
| 12 | 1102 | 1103 | 1105 |
| 13 | 892 | 897 | 898 |
| 14 | 828 | 827 | 836 |
| 15 | 736 | 736 | 740 |
| 16 | 686 | 688 | 688 |
| 17 | 604 | 605 | 609 |
| 18 | 548 | 550 | 554 |
| 19 | 528 | 529 | 535 |
| 20 | 511 | 512 | 518 |
| 21 | 456 | 455 | 460 |
| 22 | 393 | 388 | 332 |

Таблица 4. Выбранные колебательные частоты конформера sc (см-1)

| No | CALCULATIONS | EXPERIMENT Раствор в CCl4 |
| --- | --- | --- |
|  | ( Наш расчет [6] | ( |
| 1 | 3833 | 3843 | 3617 |
| 2 | 3036 | 3039 | 2938 |
| 3 | 1439 | 1440 | 1422 |
| 4 | 1383 | 1385 | 1376 |
| 5 | 1300 | 1302 | 1295 |
| 6 | 1293 | 1281 | 1270 |
| 7 | 1233 | 1233 | 1224 |
| 8 | 1204 | 1200 | 1198 |
| 9 | 1192 | 1185 | 1182 |
| 10 | 1152 | 1146 | 1127 |
| 11 | 1136 | 1132 | 1122 |
| 12 | 1095 | 1096 | 1105 |
| 13 | 887 | 892 | 892 |
| 14 | 845 | 842 | 841 |
| 15 | 733 | 734 | 739 |
| 16 | 680 | 683 | 684 |
| 17 | 604 | 603 | 610 |
| 18 | 546 | 547 | 548 |
| 19 | 532 | 533 | 532 |
| 20 | 511 | 513 | 513 |
| 21 | 458 | 457 | 463 |
| 22 | 351 | 347 | 350 |

Таблица 5. ИК-ИНТЕНСИВНОСТИ (РАСЧЕТНЫЕ  В КМ МОЛЬ-1,

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ В СМ-1)  ДЛЯ SC КОНФОРМЕРА HFIP

| No | CALCULATIONS | EXPERIMENT Раствор в CCl4 |
| --- | --- | --- |
|  | наш [6] [6] |
| 1 | 77 | 83 | 26 |
| 2 | 12 | 11 | 2 |
| 3 | 42 | 43 | 5 |
| 4 | 40 | 45 | 16 |
| 5 | 187 | 203 | 67 |
| 6 | 106 | 107 | 35 |
| 7 | 214 | 211 | 33 |
| 8 | 210 | 238 | 23 |
| 9 | 487 | 400 | 81 |
| 10 | 26 | 52 | 4 |
| 11 | 144 | 161 | 21 |
| 12 | 186 | 185 | 33 |
| 13 | 42 | 47 | 9 |
| 14 | 35 | 33 | 7 |
| 15 | 23 | 23 | * |
| 16 | 44 | 44 | 10 |
| 17 | 0.7 | 1 |  |
| 18 | 1 | 1 |  |
| 19 | 9.5 | 4 |  |
| 20 | 3 | 9 |  |
| 21 | 3 | 3 |  |
| 22 | 2.8 | 2 |  |

Ангармонический расчет интенсивностей первого  второго обертона HFIP.

Потенциальная энергия в двухатомном приближении рассчитывается по следующей формуле:

(1)

Где - нормальная безразмерная координата.

Кубическая и квартичная постоянные ангармоничности α, β и гармоническая частота ω были получены с использованием поточечных сканов функции (1) из квантово-химического расчета на уровне MP2/6-311++G(d,p). Фитирование (fitting) функции проводился c использованием программы Origin 8.

Компоненты дипольного момента (P) рассчитываются по следующей формуле:

(2)

где

Моменты переходов для первого обертона  рассчитывались в первом порядке теории возмущений по формулам из работы [1]:

(3)

Формула для второго обертона – во втором порядке теории возмущений [1]:

(4)

Где

Производные дипольного момента (P', P", P'") и кубические и квартичные постоянные ангармоничности двух конформеров HFIP  определялись путем сканирования сечения потенциальной поверхности по нормальной координате Q1(OH).

В приближении двухатомной молекулы интенсивность (A) полосы колебательного перехода   равна (в км/моль):

(5)

С помощью программы fiting программы Origin Lab нам удалось получить следующие параметры:

Таблица 6. Параметры для вычисления моментов перехода второго и третьего порядков по моде v(OH) молекулы HFIP. Расчет MP2/6-311++G(d,p).

|  | ap | sc |
| --- | --- | --- |
| (, cm-1 | -432 | -409 |
| (, cm-1 | +67 | +62 |
|  | x | y | z | x | y | z |
| P0, Debye | 0 | 0.4613 | -0.1263 | -1.0895 | 1.3369 | -2.0401 |
| P’, Debye | 0 | 0.1103 | 0.0497 | -0.0754 | 0.0994 | -0.0338 |
| P”/2, Debye | 0 | -0.0019 | -0.0041 | 0.0013 | -0.0047 | -4.09*10-4 |
| P’”/6, Debye | 0 | -5.4*10-4 | -2.17*10-5 | 4.5*10-4 | -2.9*10-4 | 2.85*10-4 |

Таблица 7. Интенсивности и частоты, полученные в эксперименте и расчетах.

| Conf. | Assign. | calc. | exp. gas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (, cm-1 | A, km/mol | Arel | (, cm-1 | Arel |
| ap | (01 | 3662 | 70.19 | (100) | 3626.8 | (100) |
|  | (02 | 7157 | 2.56 | 3.64 | 7085.3 | 5.4 |
|  | (03 | 10481 | 0.14 | 0.20 | 10379 | 0.28 |
| sc | (01 | 3707 | 77.24 | (100) | 3666.5 | (100) |
|  | (02 | 7246 | 3.0 | 3.9 | 7165.6 | 5.7 |
|  | (03 | 10616 | 0.12 | 0.16 | 10500 | 0.30 |

Рис.8 Потенциальная энергия конформера ap.

Рис.9 Дипольный момент координата y конформера ap.

Рис.10 Дипольный момент координата z конформера ap.

Рис.11 Потенциальная энергия конформера sc.

Рис.12 Дипольный момент координата x конформера sc.

Рис.13 Дипольный момент координата y конформера sc.

Рис.14 Дипольный момент координата z конформера sc.

Заключение.

- Рассмотрены и проанализированы результаты по исследованию ИК спектров гексафторизопропанола в мало изученной области обертонов валентного колебания О-Н как в газовой фазе.

- Получены спектроскопические параметры (положение максимума, относительная интенсивность и ширина полос на половине высоты) основной полосы и полос первого и второго обертона. Измерения проведены с использованием ИК Фурье-спектрометра NICOLET 6700.

- Экспериментальные результаты проинтерпретированы в рамках двухатомного приближения с использованием теории возмущений. Расчет находится в разумном соответствии с данными измерений.

Список использованных ресурсных центов СПбГУ.

Измерения и расчеты и выполнялись с использованием оборудования ресурсных центров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ): «Геомодель», «Криогенный отдел» и РЦВЦ (http://cc.spbu.ru).

Список литературы:

[1] P. Geerlings, D. Berkmans, H.P. Figeys, The influence of electrical and mechanical anharmonicity on the vibrational transition moments of diatomic and polyatomic molecules, Journal of Molecular Structure 1979, Vol. 57, p. 283-297.

[2] Меликова С.М., Сиавичай Мендоса М.Х, Рутковский К.С. Спектры гексафторизопропанола в обертонной области в газовой фазе и сжиженном ксеноне, Сборник материалов Всероссийской конференции "Наука СПбГУ-2022", С.Петербург, 21.11.2022.

[3] A.J. Barnes, J. Murto, Infra-red Cryogenic Studies. Part 10- Conformational Isomerism of 1,1,1-3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, J. Chem. Soc. Faraday II, 68 (1972) 1642-1651.

[4] J. Murto, A. Kivinen, R. Viitala, J. Hyomaki, Flouroalcohols-XX. Infrared and Raman spectra of hexafluoro-2-propanol and its deuterated analogues, Spectrochim. Acta A 29 (1973) 1121-1137.

[5] J.R. Durig, R.A. Larsen, F.O. Cox, B.J. van der Veken, Raman and Far-Infrared spectra of gaseous 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-isopropanol, conformational stability and barriers to internal rotation, J. Mol. Struct. 172 (1988) 183-201.

[6] B. Czarnik-Matusewicz, S. Pilorz, D. Bienko, D. Michalska, Molecular and electronic structures, infrared spectra, and vibrational assignment for ap and sc conformers of hexafluoro-iso-propanol, Vibrational Spectroscopy 2008, Vol.47, p. 44-52